福建省政府采购

货物和服务项目

预公告文件

项目名称：福建省数字水安视频监视系统（一期）项目

备案编号：

招标编号：

采购人： 福建省洪水预警报中心

代理机构：福建省天海招标有限公司

2018年06月

# 第一章   投标邀请

福建省天海招标有限公司采用公开招标方式组织福建省数字水安视频监视系统（一期）项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：

2、招标编号：

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（所有合同包品目号），按照第二十二期节能清单执行。环境标志产品，适用于（所有合同包品目号），按照第十九 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（所有合同包品目号）。小型、微型企业，适用于（所有合同包品目号）。监狱企业，适用于（所有合同包品目号）。信用记录，适用于（所有合同包品目号）。及财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文,其他详见招标文件规定。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

无

6.3是否接受联合体投标：接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、采购人：福建省洪水预警报中心

地址：

联系方法：

13、代理机构：福建省天海招标有限公司

地址：福州市鼓楼区福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层

联系方法：0519-87878462-822

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省天海招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省数字水安视频监视系统（一期）项目 | 否 | 1(批） | 57293288.00 | 57293288.00 |  |

# 第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：是。 （1）采购人将组织投标人到招标人指定的地点进行现场调查，各潜在投标人应在购买招标文件时间截止后第1个工作日9:00到11:00统一对现场实地调查（其余时间不安排调查现场），以便获取有关编制响应文件所涉及现场的资料。 （2）潜在投标人现场调查时应随带的资料：购买招标文件发票或收据、本单位介绍信原件及现场调查确认书。 （3）现场调查完毕，采购人将已调查过现场的潜在投标人的单位介绍信及购买招标文件发票或收据的复印件作为备案；潜在投标人将经采购人确认后的《现场调查确认书》作为投标文件的一部分，随同投标文件一同递交（原件胶装在投标文件技术商务部份正本中，否则投标无效）。 联系人姓名：余煜航 电话：0591-87667691 注：投标人在投标文件中须对上述第1-3条款作出书面承诺响应招标文件要求，若未响应，不推荐为中标候选人。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本一份和副本3份（报价部分、技术商务部分需单独装订，分册密封投标），电子文件一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的，详见附件3）加盖骑缝章或逐页盖章。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标。） |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省天海招标有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目确定合同包1中标人数为1家、 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家， ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省天海招标有限公司或采购人提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省天海招标有限公司或采购人提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目的招标代理服务费由中标人支付。 (2) |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

# 第三章   投标人须知

# 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

# 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

# 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省天海招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省天海招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省天海招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省天海招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省天海招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省天海招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省天海招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省天海招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

# 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省天海招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省天海招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省天海招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省天海招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省天海招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省天海招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

# 五、开标

11、开标

11.1福建省天海招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省天海招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省天海招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

# 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省天海招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省天海招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省天海招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

# 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省天海招标有限公司或采购人提出询问，福建省天海招标有限公司或采购人将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省天海招标有限公司或采购人对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

# 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

# 十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

# 第四章   资格审查与评标

# 一、资格审查

1、开标结束后，福建省天海招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省天海招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省天海招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

a.一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： 1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。 ※1除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。 2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 3、告知函应在有效期内，否则投标无效。 4、有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。 2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

b.其他资格证明文件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 招标文件规定的其他资格证明文件 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） |

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 未按照招标文件规定提交投标函； |
| a2 | 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件； |
| a3 | 未按照招标文件规定提交投标保证金。 |

②本项目规定的其他情形：
无。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省天海招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

# 二、评标

4、福建省天海招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省天海招标有限公司统一对外发布。

②对福建省天海招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| a2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| a3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：
包：1

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评标法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为25分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为55分。

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 投标货物技术响应情况 | 根据拟投入的产品配置清单及技术参数、性能、用途全部满足或优于招标文件技术要求的得35分。 有“不小于”或“≥”、“不大于”或“≤”、“好于”等词组限定的指标或带“▲”号等关键技术指标，必须严格满足，如有不满足的，每项扣3分。带“▲”号的技术指标负偏离3项(含3项)及以上的视为技术评议不合格，按照无效响应处理；其他的技术指标每负偏离1项扣1分；设备清单不全的扣3分；配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分，扣到0分为止。 | 35分 |
| B2 | 网络优化 | 根据提供的网络安全优化方案是否充分满足网络系统的安全性和可靠性，是否提供切实可行的安全接入方案并配套相应的安全设备和安全策略等情况，由评委进行横向评议并在0～2分之间打分。 | 2分 |
| B3 | 系统设计 | 投标人须对福建省水利厅机房及网络运行环境及已建视频系统现状进行现场调查，并根据现状提供本项目针对水利各业务系统的视频支撑服务解决方案，由评委根据支撑服务方案在0-2分进行评分。 | 2分 |
| B4 | 前端施工设计方案 | 根据提供的施工设计方案，由评委按以下标准进行评议并打分： A.视频监控点位设计：根据提供视频监控点位设计图(如包含点位信息、IP地址等)，由评委进行横向评议并在0～1分之间打分。 B.根据水利业务实际应用场景进行设计，由评委进行横向评议并在0～2分之间打分。 | 3分 |
| B5 | 前端建设 统一性 | 招标文件 “品目四 前端采集系统建设”投标人所投产品（除4.14外）为同一品牌的得3分，其余不得分。 | 3分 |
| B6 | 智能化应用程度 | 根据拟投入的摄像机的应用规模、功能多样性、设备智能化程度等指标由评委进行横向评议并在0～2分之间打分。 | 2分 |
| B7 | 整合与共享 | 根据投标人提供方案是否能够整合或共享现有省级政府部门视频共享平台的视频资源能力并有效展现，由评委根据方案的合理性、可行性、稳定性等方面情况横向评议后在0～2分之间打分。 | 2分 |
| B8 | 视频服务对接能力 | 投标人该系统须快速与省级视频能力服务公共平台对接，需在实施方案中详细阐述省级视频能力服务公用平台技术架构以及对接方案。由评委根据方案的合理性、可行性、稳定性等方面情况横向评议后在0～2分之间打分。 | 2分 |
| B9 | 地图服务对接能力 | 投标人须快速与省级位置信息服务公共平台对接，需在实施方案中详细阐述省级位置信息服务公共平台技术架构以及对接方案。由评委根据方案的合理性、可行性、稳定性等方面情况横向评议后在0～2分之间打分。 | 2分 |
| B10 | 服务方案 | 根据投标人提供的服务方案，方案包括服务响应、故障处理、设备维保、主动式巡检、报告管理及根据业主需求提供现场服务保障响应等，及作出故障响应处理承诺、技术服务承诺。评委根据各投标人提交的系统服务、服务监督考核、日常维护、服务受理、故障处理等服务方案，在0～2分之间进行评分。 | 2分 |

③商务项（F3×A3）满分为20分。

| 评标 项目 | 评审项目 | 评标方法描述 | 评标 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 投标企业综合实力 | 投标人具有2013年至2016年连续3个年度获得信用等级证书AAA级的得0.5分，否则不得分；（提供银行出具的证明材料复印件） | 0.5分 |
| A2 |  | 投标人获得高新技术企业认定证书的得0.5分，否则不得分；（提供相关资质材料复印件并加盖单位公章，原件备查） | 0.5分 |
| A3 |  | 投标人获得ITSS信息技术服务运行维护标准壹级及以上资质证书得1分，否则不得分；（提供相关资质材料复印件并加盖单位公章，原件备查） | 1分 |
| A4 |  | 投标人具有建筑业电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质证书得0.5分，否则不得分；（提供相关资质材料复印件并加盖单位公章，原件备查） | 0.5分 |
| A5 |  | 为确保项目实施及售后服务质量，投标人通过ISO/IEC 20000信息技术服务管理系认证的,得0.5分，否则不得分；需提供有效证明材料，否则不得分。 | 0.5分 |
| A6 |  | 投标企业通过同时获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的得0.5分，否则不得分；需提供有效证明材料，否则不得分。 | 0.5分 |
| A7 |  | 投标人具有信息系统集成及服务资质大型一级企业资质证书的得1分，否则不得分（提供相关资质材料复印件并加盖单位公章，原件备查）； | 1分 |
| A8 |  | 投标人具有产品及平台开发体系国际软件成熟度CMMI5级或以上认证证书得1分，CMMI4级的得0.5分，否则不得分；（提供相关资质材料复印件并加盖单位公章，原件备查） | 1分 |
| A9 |  | 投标人具有软件开发能力，提供综合应用管理系统（平台）的软件著作权的得0.5分，否则不得分；（提供相关资质材料复印件并加盖单位公章，原件备查） | 0.5分 |
| A10 | 业绩 | 根据各投标人所提供自2010年1月1日起至本项目截标时间止，由投标人在国内独立完成的视频安监系统集成项目且合同金额在2000万以上（含2000万）成功案例情况进行打分，每提供一份得0.5分，满分1.5分。 （投标人应在投标文件中提供中标公告[提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址] 、中标通知书、采购合同、项目已经采购人验收合格或用户使用证明的相关证明文件，每个案例均需完整提供上述证明材料的复印件，原件备查；未完整提供上述证明材料复印件者不得分）。无业绩的本项得0分。 | 1.5分 |
| A11 | 技术能力 | 投标人所投的视频云存储软件的相关技术获得国家级科学技术一等奖及以上的得1.5分，二等奖的得1分，其余不得分，提供相关证明材料复印件，未提供的不得分。 | 1.5分 |
| A12 |  | 投标人所投的大数据资源平台相关大数据平台关键技术及应用获得省级颁发的科学技术一等奖及以上的得2分，二等奖的得1分，其余不得分。需提供相关证明材料复印件，否则不得分。 | 2分 |
| A13 |  | 投标人所投的统一运维服务系统具有IPMI远程管理相关技术，投标人提供IPMI设备带外集中管理软件的软件著作权登记证书的得1分，否则不得分 （提供相关资质材料复印件并加盖单位公章，原件备查）。 | 1分 |
| A14 | 网络保障 | 投标人须承诺保证完成本项目所有网络线路接入及运维保障服务，提供承诺的得2分，否则不得分。 | 2分 |
| A15 | 售后服务 能力 | 根据投标人提供的摄像机和NVR运营服务网点在福建省内分布情况进行横向评分，评委根据网点设置公司或分公司的数量（以营业执照复印件为准）、服务人员数量（以缴纳社医保人员数量为准）等进行横向评分，由评委进行横向评议并在0～3分之间打分。 | 3分 |
| A16 | 市场占有率 | 评委根据各投标人所投的品目号四（4.1远距离星光级360度全景球形摄像机）设备的产品成熟度及市场占有率情况，由评委进行横向评议并在0～3分之间打分。(需提供相关证明材料复印件，否则不得分)。 | 3分 |

④加分项（F4×A4）

a.节能（非强制类）、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

# 第五章   招标内容及要求

# 项目概况（采购标的）

## （一）总体目标

本项目最终建设目标是建设福建省数字水安视频监视系统，通过整合改造现有全省水利视频图像资源，构建省、市、县三级视频监控融合平台，在未建设视频监视前端设备的省级重点在建项目、重要水库闸坝、主要江河重要断面、堤防、水文、防汛重要部位等补充建设视频监视前端设施，同时，本系统可汇聚全景监控视频、无人机、单兵设备、手机等移动监视图像、视频，在个别重点防控区域试点无人化值守监管应用，组建全省视频监视系统“一张网”，形成支撑业务深化应用的水利视频一张图。基于数字水安视频监视系统平台，进一步深化视频资源在水利政务、防汛抗旱、水资源管理、水生态水环境管理、水利工程管理、农村水利信息化等重要业务的应用建设。实现福建省水资源、水生态、水环境、水安全、水工程的实时在线监视，形成覆盖省、地市和县区的视频监控网络、覆盖重要水库和水闸及重点在建水利工程等的视频监管平台，提升水利行业监管、安全生产、应急处置、指挥决策能力和水平。利用新一代视频多媒体技术、信息互联网技术，构建政府、企业、社会参与的水利协同治理新模式，全面提升流域感知水平、切实提高信息传输能力、全面改善数据管理水平、整体优化分析决策模型、提升流域综合管理调度控制能力，开展水利大数据和智能分析与应用服务。

1、一期建设目标

福建省数字水安视频监视系统（一期）建设目标主要有以下方面：

1）统一标准，制定全省统一的数字水安视频监视系统技术规范。通过分析全省各地已建视频监视资源，根据国家及福建省相关技术规范，按照福建省数字福建政务信息资源管理办法的要求，制定福建水安视频监视系统管理和共享办法，统一全省水利视频资源管理方面的标准；规范我省各地市水利监视视频与上级、平行各单位共享机制，实现全省水利监视视频与福建省其它政务视频的融合汇聚与共享应用；同时加强全省水利视频的管理，规范水利视频资源的建设、存储、传输、利用等工作。

2）建设省级视频融合平台，整合接入已建视频资源。

福建省数字水安视频监视系统依托福建省水利厅机房、已建设的福建水利专用承载网等基础设施进行建设，本期将全省已建水利视频资源按统一标准进行整合接入该平台。建成后的平台具备多平台、多协议、多终端设备类型的接入能力，提供基础监控业务能力，负责把前端监控设备接入到平台，并通过平台以可管控的方式开放给上层的业务应用。

目前，全省范围内省属水域管理单位、各地市、区县以及平潭综合实验区通过自建、以租代建等方法均建有一定程度及覆盖范围的水利视频监视系统，为实现资源有效利用，避免前端设备重复建设，本期项目将通过与前端管理单位视频监视平台对接、与运营商监视平台对接以及前端设备通过互联网直接接入等不同方式整合接入全省范围内已建视频监视资源。

通过视频资源的整合，可使得原本在不同平台的各个水利项目视频在同一个平台上进行点播、分类、处理，实现了水利行业内的视频资源的统一管理、利用以及不同行业间资源无缝共享。

3）建设水安视频智能分析平台，推进“智慧水利”的智能化进程。福建省“十三五”数字福建专项规划中要求，在视频监视资源整合共享的同时，要推广智能终端在各行业的应用，提升公共基础设施的智能化水平。“智慧水利”最大的特色就是突出水利信息化的智能应用，区别于传统的人工分析判断，本项目数字水安视频智能分析系统基于视频融合平台，个别利用雷达扫描等辅助手段，通过平台对整合接入视频的分析处理，挖掘视频图像中的关键信息，发现异常信息后变“被动监视”为“主动监视”，并向相关单位推送报警，实现水安视频的智能监视。

4）开发数字水安视频监视移动应用APP。随着智能手机的普遍应用，手机APP以及广泛覆盖到工作和生活的方方面面，成为了人们日常工作和生活不可缺失的一部分。本项目通过建立数字水安视频监视移动应用APP，将手机APP应用于水利安全的监视、管理，特别是水情信息传递、预警推送以及手机上查看现场实时情况等方面，能极大地提高水情传递的时效性和可靠性，对水利信息化的建设和“智慧水利”建设具有重要意义。

5）补充建设中型以上水库、大型水闸、跨设区市河流重要断面、III级以上水电站生态流量、省重点在建工程、水保实施区域、水文站等视频监视点。目前全省中型以上水库共有207座，其中视频监视已接入各级水利主管部门的水库共85座，未接入或未建设视频监视点的水库共122座。全省大型水闸33座，其中视频监视已接入各级水利主管部门的水闸共2座，未接入或未建设视频监视点的水闸共31座。本项目一期将对全省207座中型以上水库和33座大型水闸进行逐一排查，按本项目建设标准对已建监视点进行整改接入，对未建设视频监视点统一规划新建。

本期拟对闽江、敖江、九龙江3条跨设区市河流重要流域断面补建接入108个监视点；补建37座III级以上水电站生态流量37个监视点；68项省重点在建水利工程，补建接入408个监视点；本期计划对国、省级开展100项（300点）水保实施区域进行布点监控；接入已建46个水文站监视点数据，补充建设260个水文站监视点，由水文局建设，视频数据接入省级平台。

## （二）建设内容

1、总体建设内容

随着视频监控进入高清时代，模拟摄像机已无法满足水利视频监控的需求，高清摄像机的应用不但满足了细节监控的需求，还为设备的智能状态分析提供了精确的视频源。部分采用智能分析设备对各种行为进行分析并执行各种预案，变“被动监控”为“主动监控”。福建省数字水安视频监视系统是一个庞大的视频监视系统，分布面广、监视点位分散，监视类型多，项目在短时间内无法全面开展。项目应分步骤建设，分级分批建设。本项目拟分两期进行建设。

2、一期项目

2018年度，在项目立项后，开展全省范围内的水利视频覆盖筛选，编写项目实施方案。一期项目可先计划完成部分：

- 快速搭建省级水安视频融合平台；

- 九地市、平潭综合试验区及省管单位监视平台改造、对接；

- 2018年已开工省重点水利项目视频监视建设接入；

- 全省207座中型以上水库监视视频升级改造、补充新建、接入；

- 闽江、敖江、九龙江三条流域重要断面监视视频接入；

- 全省33座大型水闸视频监视升级改造、补充新建、接入；

- 全省37座III级以上水电站生态流量监视视频建设接入；

- 开展对国、省级水保实施重点区域进行布点监控视频建设接入；

- 全省水文站监视视频升级改造、补充新建、接入；

- 建设、接入项目示范点监视视频；

- 全省运营商已建监视点视频资源整合、接入；

- 开发福建省数字水安视频移动应用APP。

## （三）招标货物一览表

| 序号 | 系统/设备名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 中心平台建设 |  |  |  |
| 一、基础支撑系统软件建设硬件费用 |
| （一）数据资源管理平台（软件） |  |  |  |
| 1.1 | 数据资源管理（数据级联管理模块） | 开发支持数据汇聚、共享、分发，提供数据池状态、模块、数据量、增长情况的查看。 | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 数据资源管理（数据资源中心模块） | 开发支持属性展示数据，对数据分局分类管理，自定义目录、支持数据基本查看，外部接入数据、本地数据和级联数据展示。 | 项 | 1 |  |
| 1.3 | 数据资源管理（数据质量模块） | 开发支持对历史原始数据的质量进行分析并产生报表。支持人脸照片质量、结构化数据空值、值域范围、重复判断、支持经纬度信息正确性判断。 | 项 | 1 |  |
| 1.4 | 数据汇聚 | 开发支持采用数据抽取、数据访问等多种数据采集方式对物联网、互联网、行业业务数据进行统一汇聚并存储, 提供统一的可视化数据源管理配置和集中式数据同步监控管理。 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 数据建模（实体管理模块） | 开发支持实体分类和实体自定义，支持实体的标签以及实体实例数据来源自定义。 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 数据建模（标签管理模块） | 开发支持标签分类和标签自定义，支持标签的中文名、英文名、类型、值域范围等自定义。支持标签的增加、修改、删除、导入、导出。 | 项 | 1 |  |
| 1.7 | 数据建模（代码表管理模块） | 开发支持标签代码表自定义，用于数据同步过程中进行数据清洗和转换，实现数据的标准化管理。 | 项 | 1 |  |
| 1.8 | 数据建模（清洗/转换规则模块） | 开发支持对原始数据进行清洗/转换，根据质量分析结果和清洗规则对数据进行清洗和去重。 | 项 | 1 |  |
| 1.9 | 数据建模（标签建模模块） | 开发支持将原始数据按照数据模型的定义进行转换后导入到实体标签模型，包括多数据源数据整合、数据结构转换、数据代码转换、数据清洗等。 | 项 | 1 |  |
| 1.10 | 业务信息融合（关联融合模块） | 开发支持通过ID-Mapping、分域整合等流程化分析手段，从业务角度对物联网数据、业务数据、互联网数据进行多元融合管理。 | 项 | 1 |  |
| 1.11 | 业务信息融合（主题管理模块） | 支持根据业务模型定义，对数据进行分层加工、多元信息聚合，形成一系列具有一定主题意义的数据集合 | 项 | 1 |  |
| 1.12 | 数据分析(专题计算模块) | 通过对数据进行清洗、融合、时空关联分析等操作形成专题库。 | 项 | 1 |  |
| 1.13 | 数据分析(关系分析模块) | 通过时间、空间、业务标签等多个纬度，形成全息档案模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.14 | 数据分析(热度分析模块) | 通过对数据的调用、查询、订阅等访问记录进行分析，发现热点数据 | 项 | 1 |  |
| 1.15 | 数据服务（查询模块） | 支持通过开放接口查询专题库数据，支持通过标准SQL访问基础库数据 | 项 | 1 |  |
| 1.16 | 数据服务（统计模块） | 开发支持按照报表模板进行数据统计，并按照设定的报表样式展示统计结果 | 项 | 1 |  |
| 1.17 | 数据服务（订阅模块） | 开发支持通过消息中间件订阅专题数据 | 项 | 1 |  |
| 1.18 | 数据服务（可视化模块） | 开发支持为专题数据提供了一系列可视化展示的工具，提供关联检索，对数据进行分组、聚合、统计等处理，结合地图引擎等适用的可视化工具进行展示 | 项 | 1 |  |
| 1.19 | 数据服务（数据开放模块） | 开发支持根据访问权限对数据进行开放，支持单次获取、增量获取、数据库视图开放等多种方式。 | 项 | 1 |  |
| （二）通用软件 |  |
| 1.20 | GIS应用模块 | 地图引擎 | 套 | 1 |  |
| 1.21 | 数据库 | ORACLE、SQL | 套 | 1 |  |
| 1.22 | 操作系统 | Linux Enterprise或WINDOWS | 套 | 1 |  |
| （三）视频结构化解析计算服务器 |  |
| 1.23 | 智能云结构化服务器 | 详见1.1.3.1智能云结构化服务器 | 台 | 1 |  |
| （四）视频数据存储资源 |  |  |  |
| 1.24 | 视频云存储管理服务器 | 详见1.1.4.1 视频云存储管理服务器 | 台 | 2 |  |
| 1.25 | 视频云存储运维服务器 | 详见1.1.4.2 视频云存储运维服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.26 | 视频云存储存储节点主机 | 详见1.1.4.3 视频云存储存储节点主机 | 台 | 3 |  |
| 1.27 | 硬盘（数据盘） | 6TB/128MB（6GB/秒NCQ）/7200RPM/SATA 3.5HDD | 台 | 108 |  |
| 1.28 | 视频云存储软件 | 详见1.1.4.4 视频云存储软件 | 套 | 1 |  |
| 1.29 | 视频云存储运维软件 | 集成视频云存储的运维系统，可进行软件、硬件、系统的运维。 | 套 | 1 |  |
| （五）平台硬件服务器 |  |  |  |
| 1.30 | 中心管理服务器 | 详见1.1.5.1中心管理服务器 | 台 | 2 |  |
| 1.31 | 双机热备软件 | ROSE双机热备软件 1备1 windows 原厂服务时间5年（双节点） | 套 | 1 |  |
| 1.32 | 数据库服务器 | 详见1.1.5.2 数据库服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.33 | 流媒体服务器 | 详见1.1.5.3 流媒体服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.34 | 存储管理服务器 | 详见1.1.5.4存储管理服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.35 | 智能应用服务器 | 详见1.1.5.5 智能应用服务器 | 台 | 2 |  |
| 1.36 | 基础服务组件服务器 | 详见1.1.5.6 基础服务组件服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.37 | 设备接入服务器 | 详见1.1.5.7 设备接入服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.38 | 媒体网关服务器 | 详见1.1.5.8 媒体网关服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.39 | 基础视频运维服务器 | 详见1.1.5.9基础视频运维服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.40 | 运维采集服务器 | 详见1.1.5.10运维采集服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.41 | 视频质量诊断服务器 | 详见1.1.5.11视频质量诊断服务器 | 台 | 1 |  |
| 1.42 | 核心交换机A | 详见1.1.5.12核心交换机A | 台 | 2 |  |
| 1.43 | 防火墙 | 详见1.1.5.13防火墙 | 台 | 1 |  |
| 1.44 | 安全网关 | 详见1.1.5.14安全网关 | 台 | 1 |  |
| 1.45 | 管理终端工作站 | 详见1.1.5.15管理终端 | 台 | 2 |  |
| 二、综合应用管理平台开发 |
| （一）平台基础功能 | 项 | 1 |  |
| 1.46 | 基础服务模块 | 开发平台中心管理服务模块、数据库服务模块、流媒体服务模块、流媒体管理服务模块、视频接入服务模块、存储管理服务模块、电视墙管理服务模块、视频联网服务模块、云存储服务模块、视频结构化应用服务模块、视频网管服务模块、移动网关模块、平台对外接口服务模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.47 | 应用终端功能 | 开发支持PC终端（BS）、PC终端（CS）、移动终端（Android、iOS）模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.48 | 管理功能 | 开发支持设备管理、配置管理、录像管理、任务计划、用户管理、跨域授权、日志管理、系统授权、网域管理、应用管理模块。 | 项 | 1 |  |
| 1.49 | 视频模块 | 视频传输服务：千兆环境下400路2M码流，万兆环境2000路2M码流单平台可接入前端摄像头数量：1万路。通过平台级联，管理监控点规模可达10万路单台设备接入网关支持2000台SDK设备的接入管理或200台主动协议接入平台支持接入SDK设备，支持接入GB28181设备，支持接入ONVIF设备，支持通过国网B接口接入设备。支持实时预览、云台控制、录像回放、大屏控制。 | 项 | 1 |  |
| 1.50 | 水利监测模块 | 支持接入水利RTU，获取监控点的抓拍和降水量、水位数据，并支持历史数据查询 | 项 | 1 |  |
| 1.51 | 智能模块 | 开发支持安全帽检测设备应用功能，支持包括前端智能化设备接入服务，视频解析服务，其中智能化设备接入服务，接收结构化数据以及图片；提供图片转发，以及裁剪功能，提供支持数据重传功能，数据上传失败后会进行本地数据库缓存，恢复后将失败数据进行重传；视频解析服务，主要实现对视频流的结构化分析。 | 项 | 1 |  |
| 1.52 | 级联接入模块 | 开发平台实现平台级联对接功能，支持国标28181和国网B接口协议 | 项 | 1 |  |
| 1.53 | 级联管理模块 | 开发平台实现级联管理等功能，可对资源在线情况进行查看、管理。 | 项 | 1 |  |
| 1.54 | 级联应用模块 | 开发实现级联资源视频预览、视频回放、简单告警等功能 | 项 | 1 |  |
| 1.55 | 电子地图基础模块（底图业主提供） | 开发平台支持静态地图，地图格式JPG、BMP；支持GIS地图,包含高德在线地图资源。（使用在线地图必须有公网环境） | 项 | 1 |  |
| （二）智能化应用开发 |  |
| 1.56 | 水安视频融合业务（智能基础模块开发） | 开发支持水雨情监控、支持水位尺读取、支持安全帽佩戴监测、支持禁采区非法采砂监控预警等功能模块 | 项 | 1 |  |
| 1.57 | 水安视频融合业务（业务应用模块开发） | 开发支持河道可视化巡检预案、支持视频结构化、支持报警联动、支持监测数据与视频联动、支持船舶交通流量信息采集统计、支持车牌、人脸识别、重点区域、危险区域智能监视功能、质量安全监视、录像功能 | 项 | 1 |  |
| 1.58 | 水安视频融合业务（客户端、移动弄终端支持模块） | 开发支持视频管理客户端定制、移动终端客户端定制。 | 项 | 1 |  |
| （三）手机APP应用 |  |
| 1.59 | APP菜单展现模块 | 开发APP支持实时获取、展示平台服务器推送的消息，包括公告消息、系统消息和报警消息。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 支持实时预览、远程回放、查看监控点详情、收藏监控点等 |  |  |  |
|  |  | 支持地图定位、辖区搜索、全局搜索、轨迹回放和地理位置纠正等 |  |  |  |
|  |  | 支持图像管理，软件版本查看，新功能引导，二维码扫描，码流选择，消息推送开关和注销登录等 |  |  |  |
| 1.60 | APP消息管理模块 | 开发手机APP支持登录成功后，APP可实时接收推送服务器发送的消息，中心软件系统可将前端摄像机报警信息等推送到APP上，用户可获取消息详细信息和图片资源等。 | 项 | 1 |  |
| 1.61 | APP实时预览模块 | 开发手机APP支持进入视频界面，APP向平台服务器获取资源信息，包括控制中心、控制区域和监控点。单击控制中心图标或控制区域图标。软件获取显示下一层级资源，直到找到所需的监控点。 | 项 | 1 |  |
| 1.62 | APP云台控制模块 | 开发手机APP支持前端设备为球机或云台摄像机时，可通过APP进行云台控制操作 | 项 | 1 |  |
|  |  | 开发手机APP支持进入录像搜索条件设置界面，选择回放日期和存储介质，APP按照设定的搜索条件检索录像，取流成功后，该通道开始回放。 |  |  |  |
| 1.63 | APP远程回放模块 | 开发手机APP支持进入录像搜索条件设置界面，选择回放日期和存储介质，APP按照设定的搜索条件检索录像，取流成功后，该通道开始回放。 | 项 | 1 |  |
| 1.64 | APP地图功能模块 | 开发手机APP支持可在地图上显示每个监控点的位置，用户可搜索或管理监控点。 | 项 | 1 |  |
| 1.65 | APP报警通知接收与上报 | 接收各类报警通知、上级下发通知，并能上报信息。 | 项 | 1 |  |
| 1.66 | APP整合语音识别 | 开发整合实现内置搜索模块、智能语音识别模块 | 项 | 1 |  |
| 1.67 | APP移动拍摄上传 | 利用APP进行现场视频录像或将录制好的视频图像上传 | 项 | 1 |  |
| 1.68 | APP移动指挥调度 | 可以显示多个群组，指挥中心与各个单兵自由在群直接切换，并进入群组内参与讨论 | 项 | 1 |  |
| 1.69 | APP应用接口设计 | 开发移动APP视频与其他水利业务系统APP应用接口，制定共享接口标准规范、支持水利各级APP应用系统的对接、支持其他系统的APP交互关系、支持无人机接入。 | 项 | 1 |  |
| （四）统一运维服务 |  |  |  |
| 1.70 | 采集服务 | 开发实现对WIFI、RFID、IPC、人员通过、门禁报警等视频系统相关设备进行巡检、管理，并通过运维平台以图表、统计报表等方式进行展现;支持对主流交换机的监控，支持对于CPU温度、使用率、端口状态、电源等重要主机硬件的状态数据采集;支持对HP、Dell、IBM三个厂商的硬件状态监控，支持对于温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态数据采集;支持对NVR、CVR、DVR、云存储等设备进行监控。可监控云存储管理节点、云存储数据节点的运行信息，内容包括状态、存储空间使用率、剩余空间、总空间、域空间总数、域空间异常数、监控点总数、监控点未接入数、监控点异常数、管理节点总数、管理节点异常数、存储节点总数、存储节点异常数、存储卷总数、存储卷异常数、磁盘总数、磁盘异常数. | 项 | 1 |  |
| 1.71 | 视频质量诊断服务 | 开发支持常见摄像机故障的分析、判断和报警，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、黑白图像、画面冻结、视频剧变、视频抖动、场景变更、视频遮挡共14种常见摄像机故障。 | 项 | 1 |  |
| 1.72 | 监控告警 | 开发提供监控阈值管理，并依据监控阈值，触发告警消息，并以提示（默认）/短信/邮件/APP的方式，通知到用户；提供重点运行保障的资源，其资源运行、监控人员、备品备件进行阈值管理，并依据监控阈值，触发告警消息，并以提示（默认）/短信/邮件/APP的方式，通知到用户 | 项 | 1 |  |
| 1.73 | 工单管理 | 开发提供工单派单、签收、签到、反馈、跟踪、结单以及历史维修故障查询；提供定期巡查设备的服务能力，可依据规则对感知设备、服务器等进行巡查保养工作；提供应急演练与预案模板及设置功能，负责依据应急预案逐步核实确认；提供移动APP端的维修地点定位、导航、签收、签到、现场取证、反馈功能 | 项 | 1 |  |
| 1.74 | 资产管理 | 开发提供即将过保以及已过保资产预警、查询、通知功能；提供资产模型定义、资产台账查询；提供移动APP端的备品备件管理，包括备件备件入库、出库、盘点功能 | 项 | 1 |  |
| 1.75 | 运维队伍管理 | 开发提供值班管理，可支持人员排班、值班跟踪功能；提供人员培训，可支持培训课程设置、培训成果导入功能； | 项 | 1 |  |
| 1.76 | 知识库管理 | 开发提供对知识库全文检索能力，并依据人、故障、知识的关联性，提供推荐功能；提供对知识库内容录入、审核、发布功能 | 项 | 1 |  |
| 1.77 | 运维考核 | 开发提供对视频设备建设成效进行量化分析，并可进行权重设置，综合评定下级单位视频设备建设成效；能够对运维团队内容的量化考核，对服务台客服人员、维修人员以工作量开展考核应用，统计结果通过列表和图形两种方式进行展现。 | 项 | 1 |  |
| 1.78 | 知识库管理 | 开发提供对知识库全文检索能力，并依据人、故障、知识的关联性，提供推荐功能；提供对知识库内容录入、审核、发布功能 | 项 | 1 |  |
| 1.79 | 运维考核 | 开发提供对视频设备建设成效进行量化分析，并可进行权重设置，综合评定下级单位视频设备建设成效；能够对运维团队内容的量化考核，对服务台客服人员、维修人员以工作量开展考核应用，统计结果通过列表和图形两种方式进行展现。 | 项 | 1 |  |
| （五）融合与共享服务 |  |  |  |
| 1.80 | 融合服务模块 | 开发平台支持第三方系统整合。把第三方系统整合至水利视频监控系统，实现远程控制功能，并制定联动预案，可以有效提高系统高效性，实现智能化。 | 项 | 1 |  |
| 1.81 | 共享接口模块 | 开发平台支持共享接口规范、支持水利各级应用系统的对接、支持联网共享平台的对接、支持其他系统的交互关系、支持无人机接入 | 项 | 1 |  |
| 1.82 | 联网共享服务 | 开发平台支持视频联网、一卡通设备联网、智能设备资源同步。提供视频资源获取、查询服务，支持全网视频资源的汇聚和集中管理。提供实时视频取流路径规划、调度并进行媒体定位的服务。提供历史视频查询调阅服务；支持全网一卡通设备资源的汇聚和集中管理；支持智能设备资源目录同步 | 项 | 1 |  |
| 品目二视频资源整合对接服务 |
| 2.1 | 平台联网网关（带转码） | 详见2.1平台联网网关（带转码） | 台 | 5 | 平台与运营商（电信、联通、移动、广电）平台对接 |
| 2.2 | 设备接入网关（带转码） | 详见2. 2设备接入网关（带转码） | 台 | 2 |  |
| 2.3 | 前端接入网关改造 | 含水库、水闸、地市平台对接，前端水库摄像机需满足国标GB/T28181对接要求，如不满足，需由前端负责进行改造后接入，数量暂估为1000台终端接入（207座水库33座水闸等，按40预列）。 | 台 | 40 |  |
| 2.4 | 安全路由网关 | 详见2. 4安全路由网关 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 核心交换机B | 详见2. 5核心交换机B | 台 | 2 |  |
| 2.6 | 安全路由设备 | 详见2. 6安全路由设备 | 台 | 8 |  |
| 品目三传输网络 |
| 3.1 | 与各通信运营商视频系统网络接入专线费用 | 电信全球眼省级对接、联通宽视界省级对接、移动平台省级对接、广电平台省级对接等通信。 | 甲供 | 0 |  |
| 3.2 | 视频汇聚专线租用 （按3年计算） | 一期接入1000M宽带专线至厅信息中心机房 | 条 | 1 |  |
| 3.3 | 政务外网费用 | 省市县三级政务外网（利用现有网络） | 甲供 | 0 |  |
| 品目四前端采集系统建设 |
| 4.1 | 远距离星光级360度全景球形摄像机 | 详见4.1远距离星光级360度全景球形摄像机 | 套 | 386 | 包含土建、立杆、网络传输、供电、防雷接地、安装辅材、集成调试费用 |
| 4.2 | 200万像红外高清摄像机 | 详见4. 2 200万像红外高清摄像机 | 套 | 546 | 包含土建、立杆、网络传输、供电、防雷接地、安装辅材、集成调试费用 |
| 4.3 | 红外低照度360度球形高清摄像机 | 详见4.3红外低照度360度球形高清摄像 | 套 | 563 | 包含土建、立杆、网络传输、供电、防雷接地、安装辅材、集成调试费用 |
| 4.4 | 网络硬盘录像机NVR（含4块6T监控级硬盘） | 详见4.4网络硬盘录像机NVR（含4块6T监控级硬盘） | 套 | 386 | 互联网平台 |
| 4.5 | 网络硬盘录像机NVR（含3块4T监控级硬盘） | 详见4.5网络硬盘录像机NVR（含3块4T监控级硬盘） | 套 | 196 | 互联网平台 |
| 4.6 | 水尺识别球型摄像机 | 详见4.6水尺识别球型摄像机 | 台 | 10 | 仅摄像头价格 |
| 4.7 | AR全景摄像机 | 详见4.7 AR全景摄像机 | 台 | 30 | 仅摄像头价格 |
| 4.8 | 非法采砂监视热成像摄像机 | 详见4.8非法采砂监视热成像摄像机 | 台 | 5 | 仅摄像头价格 |
| 4.9 | 重点在建水利工程双400万像素抓拍摄像机 | 详见4.9重点在建水利工程双400万像素抓拍摄像机 | 台 | 10 | 仅摄像头价格 |
| 4.10 | 重点水利设施出入口智能采集终端 | 详见4.10重点水利设施出入口智能采集终端 | 台 | 5 | 仅摄像头价格 |
| 4.11 | 重点在建水利工程安全监视（安全帽检测） | 详见4.11重点在建水利工程安全监视（安全帽检测） | 台 | 10 |  |
| 4.12 | 网络智能分析硬盘录像机NVR（含4块4T监控级硬盘） | 详见4.12网络智能分析硬盘录像机NVR（含4块4T监控级硬盘） | 套 | 60 |  |
| 4.13 | 接入交换机 | 详见4.13接入交换机 | 台 | 582 |  |
| 4.14 | 网络通信租用费 | 上下行10M以上，3年网络线路接入服务费用 | 条 | 582 |  |
| 品目五其他费用 |
| 5.1 | 系统集成与培训费 |  | 项 | 1 |  |

# 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

## 1品目一中心平台建设

### 1.1基础支撑系统软件建设硬件

#### 1.1.1 数据资源管理平台（软件）

1.支持将接入数据资源池中的数据资源、元数据进行统一管理并进行编目，组织成目录方式供使用方查找和定位，支持可视化的数据级联配置，数据质量管理, 实现数据资源全方位管理；

2.采用数据抽取、数据访问等多种数据采集方式对物联网、互联网、行业业务数据进行统一汇聚并存储, 提供统一的可视化数据源管理配置和集中式数据同步监控管理；

3.采用实体、标签加关系的建模方式，结合数据标准、清洗转换规则对数据进行管理、加工，形成以综合应用为主题的数据模型；

4.通过ID-Mapping、分域整合、模型化处理等流程化分析手段，从业务角度对物联网数据、业务数据、互联网数据进行多元融合管理；

5.基于多维数据，根据数据关系分析规则，结合业务进行关联分析，形成可供业务应用的专题数据；

6.提供统一的数据查询、统计服务，支持数据资源池中专题数据的开放，数据订阅自定义以及数据权限控制，并提供数据开发能力以实现对标签计算、关系分析定制化开发。

#### 1.1.2 通用软件（软件）

##### 1.1.2.1 GIS应用模块

1.提供地图引擎；

##### 1.1.2.2 数据库

1.提供正版ORACLE或SQL数据库软件；

##### 1.1.2.3 操作系统

1.提供正版Linux或WINDOWS操作系统；

#### 1.1.3视频结构化解析计算服务器

##### 1.1.3.1 智能云结构化服务器

1.设备采用Linux操作系统，电源为可拔插高效1+1冗余电源模块；

2.可实现视频中目标的结构化信息提取，提取属性丰富，精确度高；

3.▲配置≥40颗GPU芯片，支持≥160路1080P实时视频流全帧率同时对车辆智能分析，支持≥40路1080P实时视频流全帧率活动目标智能分析，支持对1080P录像文件全帧率≥160倍加速进行车辆智能分析，支持对录像文件全帧率≥40倍加速进行活动目标智能分析，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

4.任务管理功能：支持新增单个智能分析任务和批量新增智能分析任务功能，支持删除任务、暂停任务、启动任务功能，支持查看任务详细信息和批量配置智能分析任务功能 ，支持检测区域、屏蔽区域规则配置和大目标模式开启，（实时取流任务支持配置≥4个检测区域和≥8个屏蔽区域配置，历史取流和录像任务支持≥1个检测区域配置和≥8个屏蔽区域配置），支持实时取流分析任务分析结果的动态展示；

5.支持记录运行、报警、操作等日志信息，可通过IE浏览器查询或下载日志信息；

6.支持将检索到的结构化数据和图片结果导出到Excel中。

7.人体特征检测：支持人体着装颜色、人体目标大小、运动方向、速度、年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西识别，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

8.支持车辆和活动目标结构化信息（即文本信息，如车辆颜色、车牌等文本信息）存储到本服务器的文本存储节点，支持车辆和活动目标图片（图片为与文本信息对应对象的图片）存储到本服务器的图片存储节点。

#### 1.1.4视频数据存储资源

##### 1.1.4.1视频云存储管理服务器

1.机架式机箱设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2630 V3,主频≥2.4GHz, 八核心；

3.配置≥4个16GBDDR4 ECC内存；

4.配置≥3个800G SSD硬盘，1个150G SSD硬盘；

5.集成3008 SAS卡；

6.配置≥2个RJ45 千兆网口；

7.具备冗余电源；

8.支持Centos操作系统；

##### 1.1.4.2视频云存储运维服务器

1.机架式机箱设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V2,主频≥2.1GHz, 六核心；

3.配置≥1个16GBDDR4 ECC内存；

4.配置≥2个1TB SATA硬盘,支持热拔插；

5.配置≥2个RJ45 千兆网口；

6.具备冗余电源；

7.支持Centos操作系统；

##### 1.1.4.3视频云存储存储节点主机

1.单控制器结构，配置≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，≥4个千兆网口，内置≥128GSSD固态硬盘（可以扩展到2个SSD作为缓存盘）；

2.支持2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA/SAS磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔，可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

3.支持接入并存储≥2048Mbps视频图像，同时转发≥2048Mbps的视频图像，回放≥512Mbps的视频图像，支持≥512MBps图片并发输入，同时≥512MBps图片并发输出；

4.支持块级重构，全盘参与重构，重构速度≥1T/3分钟，支持HTTPS方式加密通信会话，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

##### 1.1.4.4视频云存储软件

1.全对称架构模式，支持单集群系统最大支持≥256台存储设备；

2.一套云存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储；

3.云存储系统支持以任一存储节点为单位独立设置N+M数据保护，可提供多硬盘故障，业务不中断，数据不丢失，同时可根据实时接入业务进行负载均衡；

4.支持图片文件以缩略图和裁剪图的形式下载，支持图片按URL单张下载，支持图片批量下载；图片按URL地址下载或按时间段批量下载时，均支持按压缩比例、按缩放比例、按区域（坐标、指定宽高）进行裁剪、按指定宽高下载；支持对图片指定区域加马赛克处理，支持图片按https方式加密下载；

5.云存储支持补录流控，支持针对不同的通道设置不同的流控方案；云存储可单独实现视频存储功能，云存储节点内嵌监控软件 ，可直接实现前端接入、录像管理、角色管理、集群管理及视频信号丢失、遮挡、抖动、清晰度异常等视频质量诊断功能；支持对象文件即存即取；

6.支持展示NAS上传的视频、图片、文件、对象信息；支持流式视频数据以文件展示，支持图片在线预览，视频在线播放；支持对上传到云盘中的图片打标签；支持视频、图片的智能结构化数据直存云存储；

7.动态负载均衡，存储集群内部自动根据各存储节点的IO负载、空间容量、CPU、内存负载等因素，调度数据流向，实现IO读写的负载均衡；

8.支持数据自动分层,数据先按副本模式存储，再根据用户需求，手动调整为EC模式存储，亦可先按EC模式存储，后按副本模式存储。支持已存储的数据由副本模式转为EC模式；系统支持分级可靠性保障，支持在一套云存储系统内根据业务等级同时提供RAID、设备级纠删码、多副本、跨云备份等不同级别的可靠性保障，也可根据业务类型创建不同存储级别的数据池，支持不同存储级别的数据存入指定的设备空间；

9.云存储节点单设备支持采用N+M冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的RAID磁盘级方式（如Raid5，Raid6，Vraid，Sraid，SafeVideo等）进行数据保护；

10.云存储支持N+M容错机制，其中2≤N≤29、1≤M≤6、N≥M且N+M≤30，在限定范围内N+M可任意组合，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

11.支持通过统一运维一键式部署整个云存储系统，一键升级、格式化系统，支持设备自动发现，无需支持登录设备，即可远程配置IP地址，支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证；

12.千兆网络测试环境下，应支持图片存取性能线性扩展，平均每增加1台设备，写入的图片性能增加≥5000张/s；

13.单台存储设备达到36盘位时，内部支持≥216Gbps的数据交换链路带宽，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

14.支持https加密访问web管理页面；支持智能重构，支持四重重构优先级，1级：即时读取，2级：用户锁定，3级：存储池，4级：设备掉线；支持视频数据周期管理，数据到期后可自动从磁盘中转存到磁带库中；

15.支持图片数据在SSD盘中存储，实现热数据从SSD中高速提取，实现即存即取，且图片数据可设置按周期或容量进行覆盖，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

16.支持录像文件转码功能，支持将高分辨率的录像文件，转为低分辨率录像文件后再进行存储；支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台；

17.提供云存储系统软件著作权登记书复印件。

#### 1.1.5平台硬件服务器

##### 1.1.5.1 中心管理服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2630 V4,主频≥2.2GHz,十核心；

3.配置≥4*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.配置≥2个300G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.配置SAS_HBA卡，支持RAID 0、1；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.2数据库服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2630 V4,主频≥2.2GHz,十核心；

3.配置≥8*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.配置≥2个600G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.配置SAS_HBA卡，支持RAID 0、1；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.3 流媒体服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心；

3.配置≥2*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.配置≥2个300G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.配置SAS_HBA卡，支持RAID 0、1；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.4存储管理服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心；

3.配置≥2*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.配置≥2个300G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.配置SAS_HBA卡，支持RAID 0、1；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.5智能应用服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心；

3.配置≥4*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至512GB内存；

4.配置≥2个600G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.集成3008 SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.6基础服务组件服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心；

3.配置≥4*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.配置≥2个600G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.集成3008 SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.7设备接入服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心；

3.配置≥2*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.配置≥2个600G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.配置SAS_HBA卡，支持RAID 0、1；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.8媒体网关服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥2颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心；

3.配置≥2*16GBDDR4 ECC内存；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.配置≥2个600G热插拔SAS硬盘，最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.配置SAS_HBA卡，支持RAID 0、1；

6.配置≥4个RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.9基础视频运维服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥1颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心

3.配置16GB DDR4 E内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.设备配置≥2个1TB热插拔SATA硬盘，支持最多达≥8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.集成3008 SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插

6.标配≥4口RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.10运维采集服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥1颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心；

3.配置16GB DDR4 E内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.设备配置≥2个1TB热插拔SATA硬盘，支持最多达≥8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.集成3008 SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插；

6.标配≥4口RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.11视频质量诊断服务器

1.机架式机箱设计，全模块化设计；

2.配置≥1颗Intel Xeon E5-2620 V4,主频≥2.1GHz,八核心

3.配置16GB DDR4 E内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至≥512GB内存；

4.设备配置≥2个1TB热插拔SATA硬盘，支持最多达≥8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA 硬盘；

5.集成3008 SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插

6.标配≥4口RJ45 千兆网口。

##### 1.1.5.12核心交换机A

1. 配置：可用千兆电接口数量≥48，万兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2；

2. 管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB；

3. 交换容量≥598Gbps，转发性能≥252Mpps；

4. MAC地址表≥32K；

5. 提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书；

6. 产品符合CQC31-452422-2013<<以太网交换机节能认证规则>>认证,并提供相应的认证证书；

7.支持链路聚合；支持基于端口的VLAN；支持OSPF/BGP；支持OSPFv3/BGP4+

8.支持端口镜像；

9.支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；

10.支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；

11.支持组播、IGMP协议；支持生成树协议；

12.支持SNMPV1/V2/V3。

##### 1.1.5.13防火墙

1.硬件要求采用专用架构平台，采用多核的处理芯片；

2.要求固化千兆电口数量≥18个；combo≥2个；万兆光口≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口；单台配置≥2块万兆单模光模块，≥2块千兆单模光模块；

3.设备最大吞吐量≥20Gbps；设备最大IPS吞吐量≥6Gbps；最大并发连接数≥700万；每秒新建连接数≥19万；

4.支持虚拟服务器和真实服务器的负载均衡，支持轮询、加权、最早存活、HTTP host等负载均衡方式，提供相应截图证明；

5.支持状态检测包过滤、应用层检测，能够有效的进行边界隔离，要求对常见的应用层协议进行监控；支持透明模式和路由模式进行部署，要求支持虚拟防火墙功能；支持传统的动态路由协议如RIP、OSPF、BGP等；支持组播协议；

6.要求支持反垃圾邮件功能，要求支持用户信誉库功能，提供用户信誉库相应截图证明；

7.支持状态检测、包过滤、深度应用层检测；支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护；策略具备接口、地址、服务、时间、用户、带宽等的配置；支持基于特定源地址、目的地址、应用端口组合的会话数限制；支持SSL深度检测功能；支持深达10级以上的文件压缩。可以限制过滤文件的大小，对超大文件采取“通过”或“阻止”动作；支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤；

8.防垃圾邮件功能支持IP地址过滤、邮件地址过滤、MIME头信息、邮件内容过滤、RBL实时黑名单、域名解析等多种方法；支持防数据泄漏功能，能对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议中的敏感内容进行过滤和阻断；

9.要求对HTTP信息进行保护，HTTP可检测GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等；支持URL地址/域名黑白名单，并支持基于代理模式、流模式、DNS模式的URL过滤；支持对HTTP对象进行控制，包括阻断Java Applet，Cookies，Active X等；应用程序列表数量大于2900种；支持IPv4/IPv6双栈；支持IPv6业务，支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能；

10.设备在具备传统三层防火墙功能基础上具备IPS、Web过滤防护、杀毒、VPN，行为控制、数据防泄漏、广域网加速等功能模块。 其中要求应用识别库超过3000个，要求IPS特征库超过7000个，病毒特征库超过200万个；

11.支持Web Cache以及对常见协议CIFS/FTP/MAPI/HTTP/TCP等加速的WAN链路加速功能，提供相应截图证明；

12.支持URL过滤，对用户web行为进行过滤，保护用户免受攻击；要求能够自定义URL， 脚本过滤能够阻断Java Applet, Cookies, Active X。支持单臂模式的URL检测。要求WEB分类库类别≥78个，提供分类库截图证明；

13.为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立；

14.支持用户自定义攻击特征，入侵检测特征库≥5000种，并提供界面截图；

15.支持HTTP、FTP、IMAP、POP3、SMTP、IM、HTTPS、IMAPS、POP3S、SMTPS协议病毒过滤，支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，要求提供功能截图；

16.具备中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3+级别）》，提供证书复印件。

##### 1.1.5.14安全网关

1.支持≥3个扩展插槽，可扩展最多≥6个万兆接口或≥24个千兆接口，单台配置2块万兆单模光模块；

2.具有≥1TB的硬盘存储；冗余电源；设备最大吞吐量≥5Gbps；支持网桥部署、旁路部署；支持防止服务器遭受DOS/DDOS攻击；支持对服务器漏洞进行防护，加固；

3.支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文；支持 SSH 命令行管理方式；支持Console管理；支持基于状态监测的防火墙，不仅保障网关设备安全，还能保护组织内网安全，控制视频单向传输；

4.支持根据应用进行允许和阻断，仅允许视频、GB28181、ONVIF、对其他协议进行阻挡，提供相应截图证明；

5.终端进行注册，可以识别终端的IP地址，MAC，品牌，型号等详细信息，提供相应截图证明；

6.区分终端为注册终端，私接/替换设备，并列出各个终端的详细信息；对私接，替换终端做的阻断或者记录策略；新接入的设备进行自动注册，绑定 IP地址，MAC，品牌，型号，序列号。可以指定IP网段 和加入的区域；防止摄像头遭受DOS/DDOS攻击；

7.支持对摄像头漏洞进行防护，支持几千种漏洞类型，并能根据报出的漏洞及时更新漏洞库进行加固，提供相应截图证明；

8.支持对FTP，HTTP下载，上传中的文件进行病毒查杀防护，提供相应截图证明；

9.支持对向服务器FTP，HTTP下载，上传中的文件进行病毒查杀防护，提供相应截图证明；

10.对提供WEB服务的服务器进行防护，提供相应截图证明；

11.识别GB28181，ONVIF，RTP；如HTTP，FTP、SMTP、TFTP、IMAP等常用协议；HTTP多线程下载、伪IE下载等多种方式的HTTP下载等进行识别；FTP上传文件、FTP下载文件、FTP命令；

12.QQ远程协助、SSH、Windows远程桌面、VNC、teamview等；DB2、MySQL、Oracle、SQL等；对视频网络流量监测，可显示摄像头流量排行；全网总体流量进行统计，以趋势图展示；对每个物理接口的流量进行统计，以趋势图展示；

13.设备具有公安部自适应网络主动防御产品销售许可证，提供证书复印件；

14.对系统本身CPU，内存的等的使用率进行统计，以趋势图展示；统计上线的终端个数，以趋势图展示；记录每条连接的会话日志，同时也记录DOS日志，IPS漏洞防护日志，病毒查杀日志等；支持安全日志，设备资源，网络流量、服务类型等；管理统计日志数据的存储策略，查看数据列表，数据备份等功能；支持外置集中管理平台，可以通过外置集中管理平台管理到设备，下发策略，监控设备运行状态；支持把日志和统计发送到集中管理平台进行统一存储和展示。

##### 1.1.5.15管理终端工作站

1.配置Windows 10 专业版64 位系统；

2.屏幕为13.5 英寸 PixelSense 触摸显示屏，分辨率：3000 x 2000 （267 PPI）,屏幕比例：3:2,对比度：1600:1,支持10 点触控 G5；

3.配置第8代智能英特尔酷睿 i7-8650U 四核处理器，最高睿频 4.2GHz ；

4.配置NVIDIA GeForce GTX 1050 独立 GPU 带 2GB GDDR5 图形内存；

5.支持长达 17 小时视频播放；

6.内存16GB RAM 1866MHz LPDDR3 ；

7.配置固态硬盘（SSD）：1TB PCle SSD ；

8.支持提升企业安全性的 TPM 2.0 芯片，通过 Windows Hello 面部识别登录实现企业级保护；

9.配置2 个全尺寸 USB 3.1 Gen 1，1 个 USB-C，3.5mm 耳机插孔，2 个 Surface Connect 端口，全尺寸 SD 读卡器 ；

10.配置Windows Hello 面部识别摄像头（前置），500 万像素带 1080p 高清视频的前置摄像，800 万像素带 1080p 高清视频的自动对焦后置摄像头；

11.配置两个麦克风，具有 Dolby Audio Premium 的前置立体声扬声器，支持用于耳机的 Windows Sonic ；

12.配置Wi-Fi：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 兼容，蓝牙 4.1 无线技术 ；

14.具备氛围光传感器，邻近感应传感器，加速度计，陀螺仪，磁力计。

### 1.2 综合应用管理平台开发

综合应用管理平台开发包括（一）平台基础功能、（二）智能化应用开发、（三）手机APP应用、（四）统一运维服务、（五）融合与共享服务等五部分内容。

▲综合应用管理平台须为自主研发，非OEM软件，具有软件著作权证书和公安部相关授权机构出具的测试依据为GB/T 28181的软件测试报告，投标时提供证书和报告复印件。

（一）平台基础功能

1.基础服务模块:开发平台中心管理服务模块、数据库服务模块、流媒体服务模块、流媒体管理服务模块、视频接入服务模块、存储管理服务模块、电视墙管理服务模块、视频联网服务模块、云存储服务模块、视频结构化应用服务模块、视频网管服务模块、移动网关模块、平台对外接口服务模块。

2.应用终端功能:开发支持PC终端（BS）、PC终端（CS）、移动终端（Android、iOS）模块。

3.管理功能	开发支持设备管理、配置管理、录像管理、任务计划、用户管理、跨域授权、日志管理、系统授权、网域管理、应用管理模块。

4.视频模块视频传输服务：千兆环境下400路2M码流，万兆环境2000路2M码流单平台可接入前端摄像头数量：1万路。通过平台级联，管理监控点规模可达10万路单台设备接入网关支持2000台SDK设备的接入管理或200台主动协议接入平台支持接入SDK设备，支持接入GB28181设备，支持接入ONVIF设备，支持通过国网B接口接入设备。支持实时预览、云台控制、录像回放、大屏控制。

5.水利监测模块	支持接入水利RTU，获取监控点的抓拍和降水量、水位数据，并支持历史数据查询

6.智能模块开发:支持安全帽检测设备应用功能，支持包括前端智能化设备接入服务，视频解析服务，其中智能化设备接入服务，接收结构化数据以及图片；提供图片转发，以及裁剪功能，提供支持数据重传功能，数据上传失败后会进行本地数据库缓存，恢复后将失败数据进行重传；视频解析服务，主要实现对视频流的结构化分析。

7.级联接入模块:开发平台实现平台级联对接功能，支持国标28181和国网B接口协议

8.级联管理模块:开发平台实现级联管理等功能，可对资源在线情况进行查看、管理。

9.级联应用模块:开发实现级联资源视频预览、视频回放、简单告警等功能。

10.电子地图基础模块（底图业主提供）：开发平台支持静态地图，地图格式JPG、BMP；支持GIS地图,包含高德在线地图资源。（使用在线地图必须有公网环境）。

（二）智能化应用开发

1.水安视频融合业务（智能基础模块开发）:开发支持水雨情监控、支持水位尺读取、支持安全帽佩戴监测、支持禁采区非法采砂监控预警等功能模块。

2.水安视频融合业务（业务应用模块开发）：开发支持河道可视化巡检预案、支持视频结构化、支持报警联动、支持监测数据与视频联动、支持船舶交通流量信息采集统计、支持车牌、人脸识别、重点区域、危险区域智能监视功能、质量安全监视、录像功能。

3.水安视频融合业务（客户端、移动弄终端支持模块）：开发支持视频管理客户端定制、移动终端客户端定制。

（三）手机APP应用

1.APP菜单展现模块：开发APP支持实时获取、展示平台服务器推送的消息，包括公告消息、系统消息和报警消息。支持实时预览、远程回放、查看监控点详情、收藏监控点等。支持地图定位、辖区搜索、全局搜索、轨迹回放和地理位置纠正等

2.支持图像管理，软件版本查看，新功能引导，二维码扫描，码流选择，消息推送开关和注销登录等。

3.APP消息管理模块：开发手机APP支持登录成功后，APP可实时接收推送服务器发送的消息，中心软件系统可将前端摄像机报警信息等推送到APP上，用户可获取消息详细信息和图片资源等。

4.APP实时预览模块：开发手机APP支持进入视频界面，APP向平台服务器获取资源信息，包括控制中心、控制区域和监控点。单击控制中心图标或控制区域图标。软件获取显示下一层级资源，直到找到所需的监控点。

5.APP云台控制模块：开发手机APP支持前端设备为球机或云台摄像机时，可通过APP进行云台控制操作

6.开发手机APP：支持进入录像搜索条件设置界面，选择回放日期和存储介质，APP按照设定的搜索条件检索录像，取流成功后，该通道开始回放。

7.APP远程回放模块：开发手机APP支持进入录像搜索条件设置界面，选择回放日期和存储介质，APP按照设定的搜索条件检索录像，取流成功后，该通道开始回放。

8.APP地图功能模块：开发手机APP支持可在地图上显示每个监控点的位置，用户可搜索或管理监控点。

9.APP报警通知接收与上报	接收各类报警通知、上级下发通知，并能上报信息。

10.APP整合语音识别：开发整合实现内置搜索模块、智能语音识别模块。

11.APP移动拍摄上传	利用APP进行现场视频录像或将录制好的视频图像上传。

12.APP移动指挥调度	可以显示多个群组，指挥中心与各个单兵自由在群直接切换，并进入群组内参与讨论。

13.APP应用接口设计：开发移动APP视频与其他水利业务系统APP应用接口，制定共享接口标准规范、支持水利各级APP应用系统的对接、支持其他系统的APP交互关系、支持无人机接入。

（四）统一运维服务

1.采集服务：开发实现对WIFI、RFID、IPC、人员通过、门禁报警等视频系统相关设备进行巡检、管理，并通过运维平台以图表、统计报表等方式进行展现;支持对主流交换机的监控，支持对于CPU温度、使用率、端口状态、电源等重要主机硬件的状态数据采集;支持对HP、Dell、IBM三个厂商的硬件状态监控，支持对于温度、风扇、磁盘、CPU、内存、电源等重要主机硬件的状态数据采集;支持对NVR、CVR、DVR、云存储等设备进行监控。可监控云存储管理节点、云存储数据节点的运行信息，内容包括状态、存储空间使用率、剩余空间、总空间、域空间总数、域空间异常数、监控点总数、监控点未接入数、监控点异常数、管理节点总数、管理节点异常数、存储节点总数、存储节点异常数、存储卷总数、存储卷异常数、磁盘总数、磁盘异常数.

2.视频质量诊断服务：开发支持常见摄像机故障的分析、判断和报警，检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、黑白图像、画面冻结、视频剧变、视频抖动、场景变更、视频遮挡共14种常见摄像机故障。

3.监控告警：开发提供监控阈值管理，并依据监控阈值，触发告警消息，并以提示（默认）/短信/邮件/APP的方式，通知到用户；提供重点运行保障的资源，其资源运行、监控人员、备品备件进行阈值管理，并依据监控阈值，触发告警消息，并以提示（默认）/短信/邮件/APP的方式，通知到用户

4.工单管理：开发提供工单派单、签收、签到、反馈、跟踪、结单以及历史维修故障查询；提供定期巡查设备的服务能力，可依据规则对感知设备、服务器等进行巡查保养工作；提供应急演练与预案模板及设置功能，负责依据应急预案逐步核实确认；提供移动APP端的维修地点定位、导航、签收、签到、现场取证、反馈功能

5.资产管理：开发提供即将过保以及已过保资产预警、查询、通知功能；提供资产模型定义、资产台账查询；提供移动APP端的备品备件管理，包括备件备件入库、出库、盘点功能

6.运维队伍管理：开发提供值班管理，可支持人员排班、值班跟踪功能；提供人员培训，可支持培训课程设置、培训成果导入功能；

7.知识库管理：开发提供对知识库全文检索能力，并依据人、故障、知识的关联性，提供推荐功能；提供对知识库内容录入、审核、发布功能

8.运维考核：开发提供对视频设备建设成效进行量化分析，并可进行权重设置，综合评定下级单位视频设备建设成效；能够对运维团队内容的量化考核，对服务台客服人员、维修人员以工作量开展考核应用，统计结果通过列表和图形两种方式进行展现。

9.知识库管理：开发提供对知识库全文检索能力，并依据人、故障、知识的关联性，提供推荐功能；提供对知识库内容录入、审核、发布功能

10.运维考核：开发提供对视频设备建设成效进行量化分析，并可进行权重设置，综合评定下级单位视频设备建设成效；能够对运维团队内容的量化考核，对服务台客服人员、维修人员以工作量开展考核应用，统计结果通过列表和图形两种方式进行展现。

（五）融合与共享服务

1.融合服务模块：开发平台支持第三方系统整合。把第三方系统整合至水利视频监控系统，实现远程控制功能，并制定联动预案，可以有效提高系统高效性，实现智能化。

2.共享接口模块：开发平台支持共享接口规范、支持水利各级应用系统的对接、支持联网共享平台的对接、支持其他系统的交互关系、支持无人机接入

3.联网共享服务：开发平台支持视频联网、一卡通设备联网、智能设备资源同步。提供视频资源获取、查询服务，支持全网视频资源的汇聚和集中管理。提供实时视频取流路径规划、调度并进行媒体定位的服务。提供历史视频查询调阅服务；支持全网一卡通设备资源的汇聚和集中管理；支持智能设备资源目录同步。

## 2.品目二 视频资源整合对接服务

#### 2.1平台联网网关（带转码）

1.设备内置千兆网口，支持网口的聚合绑定、负载均衡；

2.USB3.0接口≥3个、网络接口（千兆以太网口）≥4个，VGA输出口≥1个；

3.支持在-10~55摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；

4.支持将非GB/T 28181-2011码流转码成GB/T 28181-2011（国标）码流，支持将国标（GB/T 28181-2011）码流转发；

5.支持PS、RTP+PS封装格式和标准H.264编码格式输出；

6.支持将H.265码流转码为H.264码流；

7.支持标准H.264码流转码，多种码率输出可选；

8.可查看网关的状态，转码状态，点位在线状态；

9.支持最大同时转码≥48路分辨率≥704x576，码流4Mbps的视频流，千兆网络环境下，设备单业务板卡支持≥1600M码流转发，支持同时接入多个异构平台，实现转码、转发功能，支持通过级联方式实现扩容，支持控制协议网关和媒体网关分离的操作模式，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

10.支持增加、删除、修改接入的资源信息等管理功能；

11.支持将高分辨率、高码率、高帧率视频流转换至低分辨率、低码率、低帧率视频流；

12.访问设备需软硬件授权码匹配后，才能进行用户名和密码登录。

#### 2.2设备接入网关（带转码）

1.网络接口≥4个10M/100M/1000M，VGA 输出口≥1 个、≥1个标准 RS232/RS485 复用接口；

2.能将高分辨率、高码率、高帧率视频流转换至低分辨率、低码率、低帧率视频流；

3.输出分辨率：QCIF~1080P，支持降分辨率输出；输出码率：32K~6M，支持降码率输出；输出帧率：1~全帧；

4.支持穿越网闸接入平台，支持将非国标（GB/T28181-2011 )码流转码成国标（GB/T 28181-2011 )码流，支持将国标(GB/T 28181-2011)码流转发，支持最大同时转码能力≥48路，≥704*576（2M）视频流，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

#### 2.3 前端接入网关改造

前端接入网关改造包括水库、水闸、地市平台对接，前端水库摄像机需满足国标GB/T28181对接要求，如不满足，需由前端负责进行改造后接入。

#### 2.4 安全路由网关

1.以太网端口≥4个GE-Combo、≥16个GE-TX；

2.VPN：IPSec，L2TP，PPTP，GRE；

3.支持MAC认证,认证通过的设备能接入网络；

4.支持视频监控流优先转发；

5.支持扩展访问控制列表；

6. 支持≥4M加密码流处理能力，≥200路/实时。

#### 2.5核心交换机B

1.配置：可用千兆电接口数量≥48，万兆光接口数量≥4，QSFP+接口数量≥2；

2.管理口：支持独立的console管理串口和miniUSB；

3.交换容量≥598Gbps，转发性能≥252Mpps；

4.MAC地址表≥32K；

5.提供工信部入网证、入网检测报告证明及CCC证书；

6.产品符合CQC31-452422-2013<<以太网交换机节能认证规则>>认证,并提供相应的认证证书；

7.支持链路聚合；支持基于端口的VLAN；支持OSPF/BGP；支持OSPFv3/BGP4+；

8.支持端口镜像；

9.支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击、IP+MAC+端口的绑定功能；

10.支持L2～L4包过滤功能支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL；

11.支持组播、IGMP协议；支持生成树协议；

12.支持SNMPV1/V2/V3。

#### 2.6 安全路由设备

1.支持≥ 1个Console、≥2个GE-Combo（WAN）、≥8个GE-TX（LAN）；

2. 基础功能:DHCP server/client/relay，PPPoE server/client，PPPoA server/client，PPPoEoA server/client，NAT，子接口管理；

3. IPv4单播路由:路由策略，静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP；

4. IPv6基本功能:IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL；

5. IPv6单播路由:路由策略，静态路由，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；

6. 组播功能:IGMP，PIM-DM，PIM-SM，DVMRP；

7. VPN:IKE，IPSec，L2TP，PPTP，GRE；

8. MPLS:AtoM，VPLS，MP-BGP，VRF，L2VPN，L3VPN，MPLS TE；

9. 可靠性:VRRP，BFD，E-Backup，Keepalive，接口备份，接口监控组；

10. QOS:FIFO，PQ，CQ，WFQ，CBWFQ，WRED/RED，GTS，RSVP，MQC（流分类，流行为，流策略）；

11. 安全:ACL，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，Portal认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，广播风暴抑制，ARP安全，Ping of Death，Tear-drop，Land-Based，WinNuke，PingSweep，IP-Spoofing；

12. 管理与维护:SNMP，MIB，SYSLOG，RMON，HTTP管理，CLI管理，文件系统管理，支持Console口，Telnet/VTY，SSH等登录方式；

13. 设备实时加密码流处理后平台能够解码预览视频；

14. 支持≥16路/实时4M加密码流处理能力。

## 3.品目三 传输网络

1.铺设1条1000M宽带（上行及下行）专线至福建省水利厅信息中心机房；

2.配套光纤等相应互连互通设备；

3.包含有线通讯线缆、电源线、套管、破路、管道占用资源及施工等。

## 4.品目四 前端采集系统建设

### 4.1远距离星光级360度全景球形摄像机

1.内置GPU芯片，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

2.具备双路视频融合功能，同一镜头内具有≥2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

3.红外距离≥550米；支持同时输出≥2路分辨率1920×1080高清图像；

4.支持最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

5.照度适应范围≥145dB，宽动态能力综合得分≥138，信噪比≥62dB，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

6.支持水平手控速度≥800°/S,垂直手控速度≥300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°；

7.支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条巡航路径可设置≥32个预置点，支持预置位视频冻结功能，支持优先控制功能；

8.网络传输能力满足设备与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包， 9.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为≥30%的网络环境下，可正常显示监视画面， 10.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，支持smart265功能， 11.支持≥7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，支持≥256GB的SD卡；

12.具备较好防护性能，支持≥IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电≥20KV，接触放电≥10KV，≥15KV防浪涌，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

13.具备较好的电源适应性，电压在≥AC24V±47%或≥DC24V±47%或DC36V±50%范围内变化时，设备可正常工作；

14.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃；

15.支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

16.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能。

### 4.2 200万像红外高清摄像机

1．具有≥1/1.8"靶面尺寸，需具有≥22路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；

2.最低照度彩色≤0.0003 lx，黑白≤0.0001 lx，灰度等级≥11级；

3.需支持四码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps，第四码流1920x1080@60fps；

4.在1920x1080 @ 25fps下，清晰度≥1100TVL。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。视频图像传输至客户端的延时≤100ms；

5.信噪比≥60dB，需具≥105dB宽动态；

6.设备与客户端之间用≥150米网线进行传输，数据包丢包率≤0.1%， 7.在丢包率设置为≥20%的网络环境下，可正常显示监视画面；

8.摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作，≥IP67防尘防水等级；

9.需具有≥1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。需同时支持DC12V和POE供电，且在≥DC12V±30%范围内变化时可以正常工作，设备工作状态时，支持空气放电≥8kV，接触放电≥6kV，通讯端口支持≥6kV峰值电压；

10.内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；

11.支持≥15行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；

12.需具备人脸检测、区域入侵检测、越界或拌线入侵检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能， 13.需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能；

14. 内置GPU芯片，支持人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数，支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图，人脸检出率不小于99%，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

### 4.3 红外低照度360度球形高清摄像机

1.摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸；

2.摄像机内置镜头，支持≥37倍光学变倍，镜头最大焦距≥208mm；

3.视频输出支持2592×1520@25fps，分辨力≥1600线，红外距离≥450米；

4.支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux；

5.具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率≥90%；

6.信噪比≥58dB，网络延时≤100ms；

7.网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

8.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为≥20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；支持动态范围≥106dB，照度适应范围≥135dB；

9.支持水平手控速度≥800°/S；垂直手控速度≥120°/S；水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为≥-35°~90°；

10.支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口；球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB；

11.支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持PCM/MP2L2/AAC；支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps；支持GB28181协议，支持标准Onvif协议；具备较好防护性能，支持≥IP67，≥TVS8000V防浪涌；

12.具备较好的环境适应性，电压在≥AC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作，

13.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃；支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能；支持区域遮盖功能，支持设置≥24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克；支持≥300个预置位，支持≥18条巡航路径，支持≥7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能；支持优先控制，可实现RS485接口优先或网络接口优先控制；支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、报警抓图上传ftp功能；支持噪声过滤功能；

14.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能；

15.支持集中布控功能，设备能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置；

16.内置GPU芯片，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

### 4.4网络硬盘录像机NVR（含4块6T监控级硬盘）

1.支持≥4个SATA接口，支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口；可对视频画面叠加≥10行字符；

2.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；可接入摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声， 提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

3.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；

4.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持≥196个标签，最大可以打≥4096个标签；支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；

5.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；

6.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC，支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，支持≥4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；

7.支持录像打包时间1-300分钟可设置；支持双码流同时录像，支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能，可设置主码流、子码流、第三码流进行录像，支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件；

8.可支持最大接入总带宽≥512Mbps的≥32路视频图像；可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的IPC，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

9.支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像；支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；

10.支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置，支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像；

11.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；

12.支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片；

13.支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生，支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像；

14.支持≥8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；支持≥2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；

15. ▲支持硬盘健康功能检查，支持查看硬盘监控状态信息，包括温度、震动、链路稳定性，并支持状态信息预警显示，支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

### 4.5网络硬盘录像机NVR（含3块4T监控级硬盘）

1.支持≥4个SATA接口，支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口；可对视频画面叠加≥10行字符；

2.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图；可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

3.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出；

4.支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持≥196个标签，最大可以打≥4096个标签；支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；

5.支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放；

6.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC，支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览，支持≥4000X3000格式的高清网络视频的解码显示；

7.支持录像打包时间1-300分钟可设置；支持双码流同时录像，支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能，可设置主码流、子码流、第三码流进行录像，支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件；

8.可支持最大接入总带宽≥512Mbps的≥32路视频图像；可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的IPC；

9.支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像；支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；

10.支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置，支持即时存储和回放功能，可回放设备断电、断网前一秒的录像；

11.支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；

12.支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片；支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片；

13.支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生，支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像；

14.支持≥8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；支持≥2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；

15.支持硬盘健康功能检查，支持查看硬盘监控状态信息，包括温度、震动、链路稳定性，并支持状态信息预警显示，支持查看最近7天（168小时）的硬盘状态详细信息，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

### 4.6 水尺识别球型摄像机

1.支持最大1920×1080@60fps高清画面输出；支持H.265高效压缩算法；

2.支持最低照度可达彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux；

3.支持≥37倍光学变倍，≥16倍数字变倍；支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°；采用高效变焦激光器补光，低功耗，照射距离最远可达500m；

4.照度适应范围≥ 135dB，宽动态能力综合得分≥120，信噪比≥62dB；

5.在IE浏览器下，具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级0-100可调或高中低可调， 6.支持≥IP67；支持空气放电≥20KV，接触放电≥10KV，≥15KV防浪涌，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

7.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；支持FC光纤接口与以太网电口输出；支持≥1路音频输入和≥1路音频输出；.内置≥ 7路报警输入和≥ 2路报警输出；

8.支持最大≥256G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储；支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、martIR；.支持≥300个预置位，≥8条巡航扫描；

9.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉；支持定时抓图与事件抓图功能；支持定时任务、一键守望、一键巡航功能；

10.内置水尺读取智能算法，自动读取标准水位尺，获得水位数据；

11. ▲支持水尺数据读取功能，可显示读取的水尺水位高度信息，水位信息可显示到小数点后三位，水位信息可上传至设定的服务器，且上传时间间隔可设置1-1440分钟可调，支持水位报警功能，当水位值低于水位偏低告警值时，可给出报警提示，当水位值高于水位偏高告警值时，可给出报警提示，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

12.支持水位信息查询和统计功能，可设置历史数据或历史图片，统计信息可以日报表、周报表、月报表、季报表、年报表及自定义报表体现，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

13.支持水位信息比对功能，可通过折线图的方式，将前天、昨天和当天的水位信息以不同颜色绘制在同一个表格中，可根据表格比对相同时间段的水位差异，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

14.可外接雨量计，组成水雨情遥测站。

### 4.7 AR全景摄像机

1.自带镜头，另配4个图像采集模块。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°，2.全景摄像机和细节跟踪摄像机均采用≥1/1.8"2MP CMOS，具有1个RJ45网络接口和1光纤接口，通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像；

3.主视频图像：1920×1080@50fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力不小于1100线；主视频支持37倍光学变焦；

4.彩色≤0.0003lux；黑白≤0.0001lux， 5.网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包，具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面；支持宽动态不小于106dB；支持区域遮盖功能，支持最多32块不规则四边形区域，每个区域可以设置不同的颜色或者马赛克；

6.支持水平手控速度不小于600°/S，云台定位精度为小于等于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S，水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°；

7.支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口，支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点，支持云台优先级控制，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能；

8.在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile，支持三码流同时输出，主码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、辅视频支持输出4096×1800@25fps图像，第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@50fps图像、辅视频持输出2048×896@25fps图像；

9.电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%或DC16V~DC72V范围内变化时，摄像机可以正常工作，具备较好防护性能，支持IP67，10KV防浪涌。具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

10.红外夜视距离：可识别距离设备≥450m外人体轮廓；

11.当设备检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。三片滤光片透过率均不小于95%；

12.支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能，在辅视频图像中跟踪目标的灵敏度及时间可设；在辅助视频图像中点击或框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒辅助视频图像检测到且框出移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于1秒，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

13.支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等智能行为分析功能；

14.具备智能编码功能，同一场景下，相同图像质量下开启智能编码功能后，和不开智能编码相比，H.264和H.265码率节约1/2；

15.具备AR视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签；具备AR视频标签防抖动，防漂移功能，具备标签联动、查看功能，具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

### 4.8 非法采砂监视热成像摄像机

1. ▲噪声等效温差(NETD)在20mk及以下；最小可分辨温差（MRTD）≤300mk，热成像镜头支持自动聚焦功能；支持自动增益控制，图像细节增强，数字降噪；支持≥15种伪彩自由选择；支持防太阳灼伤功能，支持500米激光补光功能；支持雨刷功能，可见光最低照度彩色≤0.001lux，黑白≤0.0001lux，宽动态范围≥106dB（可见光），提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

2.热成像探测器探测类型:氧化钒非制冷模式；热成像探测器分辨率≥384×288；热成像焦距≥25mm；热成像视场角≥14.9°×11.2°热成像通道帧率≥25fps；

3.支持300个测温预置点，每个预置点可设置测温框、线、点，可通过IE浏览器设置点、线、区域测温、最多可设置≥10个点、≥10个区域和≥1条线测温；通过IE浏览器可设置温度信息的字体大小及点、线、区域的颜色；

4.支持温度异常报警功能，在探测温度区域中有超过预设温度时，可发出报警信号；温度条显示功能，可在热成像画面上实时显示包含最高温、最低温的温度条，支持手动点击测温功能，在热成像预览画面中，可通过鼠标点击画面中的任意一点，可实时显示此点的温度，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

5.温度单位摄氏度/华氏度可选，有效像素达到≥200百万高清（可见光要求）；可见光镜头≥5.6-208mm；

6.支持自动聚焦、电子防抖、强光抑制、透雾功能、移动侦测；支持ROI感兴趣区域增强编码，主码流和子码流可分别设置8块感兴趣区域（可见光要求），旋转角度范围：水平360度，俯仰+40度~-90度；云台水平键控速度不小于 160°/s；垂直键控速度：最大速度不小于50°/s支持预置位个数 300个；

7.支持巡航功能，可完成≥32条巡航路径，每条支持预置点≥128个；支持多码流技术，可同时输出4路码流，在10%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面 ，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

8.单IP：在IE浏览器下，输入1个IP可同时浏览可见光和热成像图像，支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等四种智能行为分析功能，并可联动目标跟踪，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

9.电源电压在AC220V±15%范围内变化时，能正常工作，设备整机IP67防水等级；具有模拟音频输入输出口、BNC模拟视频输出口、SD卡接口；

10.具备船只检测功能，可对船只进行尺寸、速度、距离、热点智能分析，识别违法船只并预警；具备采砂船只智能分析功能，自动识别采砂船只，并联动报警。

### 4.9重点在建水利工程双400万像素抓拍摄像机

1.在2560×1536@25fps下，清晰度≥1100TVL；

2.支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux， 3.红外照射距离≥100m，红外灯可根据被摄物的距离自动调节；支持宽动态.透雾.强光抑制.电子防抖.数字降噪功能；支持采用H.264.MJPEG.H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持，G.726/PCM/MP2L2/AAC；

4.摄像机与客户端之间用≥150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送≥1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数≤1个；支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图.报警抓图上传ftp功能；支持水平.垂直旋转，水平手控速度≥240°/s，定位准确度≤0.1°；

5.具备较好的环境适应性，电压在≥DC12V±20%或≥AC24V±20%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

6.通过一个RJ45网络接口可同时访问通道1和通道2的视频图像，且通道1.通道2支持三码流同时输出；通道2支持自动定位功能；.支持≥1024个预置位，支持≥64条巡航扫；

7.设备支持看清≥80米处人体轮廓，并可生成人体小图，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

8.可对距离≥30米处行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率≥110×120的人脸图片，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

9.通过IE浏览器圈定通道1监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于通道2监视画面中心位置，并对该区域进行放大或缩小；

10.具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

### 4.10重点水利设施出入口智能采集终端

1.支持镜头相机一体化设计，镜头支持15mm-30mm手动变焦功能 ，图片分辨率≥2048×1536像素，字符叠加最大可支持2048×2688；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4； 
2. ▲内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩页图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出，支持爆闪灯自动日夜切换，支持白天、夜晚两种模式，支持配置时间自动切换日夜模式，白天为白光，夜晚为红外，支持车窗区域增强功能的开启和关闭，识别到车牌后，可提升车窗区域图像通透行，支持红外模式车牌识别，车牌识别率≥99%，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查； 
3.支持异常亮度处理，抓拍图片提亮，暗处提亮，亮处压制，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；
4.支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车辆号牌、车身颜色、车辆类型、车辆子品牌；支持新能源车牌识别功能；护罩玻璃透光率≥99%；
5.支持自动区分机动车（不含摩托车）、二轮车、三轮车和行人，区分准确率≥90% ；支持二轮车和行人捕获，白天和晚上的捕获率均≥99%；
6.支持识别≥19车型；支持行人和非机动车的人脸检测;可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节；支持前车窗是否有摆件物检测；支持车辆子品牌识别，背向识别的种类≥1500种（区分年份） ；支持车辆子品牌识别检测功能，可识别≥3600种车辆子品牌；
7.支持驾驶人面部特征记录，驾驶人面部分辨率不低于105×82像素点，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；
8.设备内置深度学习芯片，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；
9.包含红外爆闪灯（支持红外爆闪灯）、白光补光灯（有效补光距离:10m～16m）。

### 4.11重点在建水利工程安全监视（安全帽检测）

1.支持≥16路报警输入以及≥4路报警输出；

2.双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡及双网络IP设定等应用；

3.支持≥8链路网络视频输入；

4.支持输入带宽≥ 128Mbps；

5.音频输出 ≥1路；语音对讲输入 ≥1路；

6.解码格式 H.265/H.264/MPEG4；

7.解码能力≥8路4K/30fps；

8.支持密码保护、HTTPS加密；

9.支持网络协议 UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）；

10.支持≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；

11.支持≥1个RS-485，支持≥1个RS-232，标准串行接口；

12.电源 DC 12V或AC220供电；

13.工作环境 温度：-10 ℃～＋55 ℃；湿度：10％～90％；

14.▲支持≥1路视频安全帽识别，最多可设置≥8个安全帽检测区域，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端，客户端可实时展示预览画面，当检测到区域中未带安全帽人员时，弹窗报警，提供公安部授权机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查。

### 4.12网络智能分析硬盘录像机NVR（含4块4T监控级硬盘）

1.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报，最大支持≥8路，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

2.支持接入人体抓拍机，当抓拍机侦测到人体并触发报警时，NVR可联动录像、保存人体图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

3.▲支持对人体图片进行结构化识别，可提取出人体属性（性别、年龄段、衣服颜色、戴眼镜、背包、骑车），并支持按属性进行检索人体图片；可对图片进行建模，并支持人体以图搜图，支持对人体抓拍机上报的报警图片进行二次识别，去除非人体报警，提供公安部授权的检测机构出具的有效检测报告复印件作为考评依据,原件备查；

4.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）；

5.支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC，支持分组显示，每个组需兼容多种接口，HDMI或VGA或DVI，需支持同源或异源输出，可分别控制进行预览、回放、配置等操作；

6.支持同时输出3路4000×3000格式的视频图像；支持1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，录像回放时支持剪辑、截图；

7.可设置主码流、子码流进行录像；支持即时回放功能，在预览状态下可回放任一通道5-60分钟内的录像文件；支持VGA/HDMI同时解码输出；可同时正放或倒放16路H.265编码的视频图像；支持最大接入总带宽≥512Mbps的≥16路视频图像；可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的IPC；

8.支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；10.支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）；

9.支持图片直存功能：接入卡口摄像机，卡口摄像机识别到车牌后可将图片直接存入NVR，NVR可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片；

10.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60和JBOD模式，可指定某一块硬盘为热备盘，可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态；

11.支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统；支持≥8个SATA接口，≥1个eSATA接口，支持≥2个USB2.0，≥1个USB3.0接口；支持≥16路报警输入，≥8路报警输出接口。

### 4.13 接入交换机

1.配置：可用百兆电口数量≥8，千兆光电复用口≥2；支持独立的console管理串口；

2.交换容量≥64Gbps；转发性能≥4.2Mpps；

3.设备符合CQC31-452422-2013<<以太网交换机节能认证规则>>认证，并提供相应的认证证书；

4.聚合：支持链路聚合；支持基于端口的VLAN、支持GVRP；支持端口镜像；

5. QoS：支持 Diff-Serv QoS、支持 802.1p/DSCP 优先级映射、支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）、每个端口支持 8 个输出队列；

6.支持ARP入侵检测功能、支持防Dos攻击；

7.支持IGMP Snooping；

8.支持生成树协议；

9.支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制。

### 4.14 网络通信租用费

1.上行、下行带宽10M及以上；

2.连接至站点NVR的网络接口；

3.网络及电源防雷；

4.配套的光纤等相应网络互连互通设备；

5.包含有线通讯线缆、电源线、套管、破路、管道占用资源及施工等。

注：

1.本项目核心产品为：数据资源管理平台（软件）、远距离星光级360度全景球形摄像机、200万像红外高清摄像机、红外低照度360度球形高清摄像机。

2.投标人须承诺所提供的本次投标涉及的所有证明材料为真实有效(本次投标涉及的所有证明材料以证明材料颁发时间起至本次项目预公告发布之日止为准)，评标过程中若发现虚假材料的，其投标无效，若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的，采购人有权终止合同，给采购人造成损失的，还需另行支付相应的赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。

3.本项目招标金额包括系统集成、现场勘测、深化设计、路面开挖、恢复、接电、设备以及相应的移位、安装、调试、软件、附件、备件、配件、包装、税费、运杂(到位)、保险、管理、售后服务、维护、人员培训、验收（检测费用除外）、安装实施地形地貌不可预见费、前端采集设备运行电费（三年）等项目过程中的一切费用，上述未予提及而又为项目开通需要的所有主材、辅材等都包含在报价范围内，管线的防腐处理应满足质保期内安全防护要求，，上述要求中明确或未明确的所发生的一切费用均应包含在投标总价中。

4.设备及材料数量系初步统计，其具体数量与实际使用量可能存在一定差异，该数据仅供投标人参考，投标人在报价中须充分考虑此因素。

5.维保周期：本项目购买及部署的所有软硬件设备、电源及网络，由投标人提供3年质保及3年运营维护。

# 三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省洪水预警报中心指定地点 
2、交付时间：本项目建设周期为9个月，试运行3个月

3、交付条件：

4、是否收取履约保证金：是

合同签订后7个工作日内，中标方提供中标总金额5%的履约保函，有效期不少于3年（注；本项目中标方提供的保函应从投标人基本户的开户银行开具，或由政府认可的专业担保机构出具的担保函）

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按合同签订执行 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订并收到保函后，10个工作日内支付项目合同金额的30% |
| 2 | 50 | 设备到货后，安装调试完毕并通过初验后支付合同金额的50%款 |
| 3 | 20 | 通过水利厅组织的终验后，支付合同金额的20%，同时5%的保函转为质保金，待质保期结束后，无息退还。 |

（一）质量期及服务

1、本项目为交钥匙工程，项目所有采购产品须提供免费原厂3年质保及技术支持服务。若《招标文件》、中标方《投标文件》中对质保期限约定或者承诺了更长的质保期，则以该文件约定的为准。质保期自双方签署《最终验收报告》之日起计算。

2、保修期内，中标方将对所有硬件产品提供以下承诺的免费维保服务。

（1）调试：针对本项目中标方将提供原厂调试服务，以保障平台交付质量；

（2）电话支持：中标方提供免费400电话，电话号码为：，负责采购人问题和故障的7X24小时受理；中标方的技术中心工程师接到用户的服务请求电话，将首先通过电话或远程连接帮助甲方排除故障。

（3）现场服务：当出现远程无法解决的故障等问题时，中标方将提供现场服务。现场服务响应时间：省级中心服务1小时内响应，其他地区8小时内响应，并在故障出现的下一个工作日内完成修复。

（4）软件补丁：中标方提供补丁，用于弥补漏洞或修正软件缺陷。

（5）远程支持：可免费享受中标方支持中心的远程诊断服务用以解决系统技术故障。

（6）技术咨询：用户可通过电子邮件或登陆中标方网站获得详细的免费技术咨询。

（7）用户培训：在交付期间甲方需指定专人现场全程学习，交付完成后提供两天的移交技术培训或提供中标方原厂脱产培训（差旅自付）。具体培训内容双方另行协商确定。

（8）业务保障：业务软件上线时提供原厂现场支持服务。

若《招标文件》、《投标文件》中对此有更详细、更优质的要求，则以更高的标准为准。

3、免费保修期满后二年内，中标方必须保证所供产品维修备品备件供应，否则由此给采购人造成的损失，由中标方承担。

# 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（1）在建工程视频监控设备在合同期内，根据采购人要求需迁移新址安装的，安装调试费用按实结算，另行支付。

（2）省级系统建成后如需迁移至数字福建云平台，投标人须免费完成系统迁移任务。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

5.1有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

3、告知函应在有效期内，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①节能（非强制类）、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1节能（非强制类）、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①节能（非强制类）、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②节能（非强制类）、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

# 采购文件相关附件