福建省政府采购

货物和服务项目

预公告文件

项目名称：福建省山洪灾害数据同步共享与预警预报综合信息管理系统

备案编号：

招标编号：

采购人： 福建省水利厅

代理机构：福建省天海招标有限公司

2018年08月

目   录

- 投标邀请

- 投标人须知前附表

- 投标人须知

- 评标方法与标准

- 招标内容及要求

- 政府采购合同

- 投标文件格式

# 第一章   投标邀请

福建省天海招标有限公司采用公开招标方式组织福建省山洪灾害数据同步共享与预警预报综合信息管理系统（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：

2、招标编号：

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（所有合同包品目号），按照第二十二期节能清单执行。环境标志产品，适用于（所有合同包品目号），按照第十九期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（所有合同包品目号）。小型、微型企业，适用于（所有合同包品目号）。监狱企业，适用于（所有合同包品目号）。信用记录，适用于（所有合同包品目号）。及财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文,其他详见招标文件规定。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人需具备水文、水资源调查评价乙级及以上资质 |

包：2

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 投标人需具备水文、水资源调查评价乙级及以上资质 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、采购人：福建省水利厅

地址：

联系方法：

13、代理机构：福建省天海招标有限公司

地址：福州市鼓楼区福建省福州市鼓楼区湖东路99号标力大厦12层

联系方法：0519-87878462-814

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省天海招标有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 |  | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省级山洪灾害预警预报系统 |  | 否 | 1(批） | 8380000.00 | 8380000.00 |  |
| 2 | 2-1 | 县级小流域山洪灾害预警预报系统 |  | 否 | 1(批） | 100000.00 | 100000.00 |  |

# 第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：投标人须编制由本须知规定文件组成的投标文件正本一份和副本3份（报价部分、技术商务部分需单独装订，分册密封投标），电子文件一份，正本必须用A4幅面纸张打印装订成册（含产品彩页），应编制封面目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆的，详见附件3）加盖骑缝章或逐页盖章。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（注：若未按要求装订或投标文件技术商务部分出现投标报价，视为无效投标。） |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省天海招标有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目确定合同包1中标人数为1家、合同包2中标人数为1家 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家，合同包2中标人数为1家 ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省天海招标有限公司或采购人提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省天海招标有限公司或采购人提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：福建省财政厅（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址http://cz.fjzfcg.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目的招标代理服务费由采购人支付。 (2)100万元以下按中标总金额的1.5%收取,100～500万元按中标总金额的1.1%收取,500～1000万按中标总金额的0.8%收取，1000-5000万元按中标总金额的0.5%收取，服务费按差额定率累进法计算。招标服务费由中标方在领取中标通知书前以支票、现金等付款方式一次性付清。 |
| 备注 | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件或扫描件，但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应以“联合体牵头方”完成电子投标的有关操作（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

# 第三章   投标人须知

# 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

# 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

# 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省天海招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省天海招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省天海招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省天海招标有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省天海招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省天海招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省天海招标有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省天海招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

# 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省天海招标有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省天海招标有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省天海招标有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省天海招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省天海招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省天海招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

# 五、开标

11、开标

11.1福建省天海招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省天海招标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省天海招标有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

# 六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省天海招标有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省天海招标有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省天海招标有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

# 七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省天海招标有限公司或采购人提出询问，福建省天海招标有限公司或采购人将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省天海招标有限公司或采购人对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

# 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

# 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

# 十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

# 第四章   资格审查与评标

# 一、资格审查

1、开标结束后，福建省天海招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省天海招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省天海招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

a.一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： 1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。 2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。 3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。 ※1除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函 | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。 2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。 3、告知函应在有效期内，否则投标无效。 4、有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。 2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

b.其他资格证明文件：
包：1

无

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 未按照招标文件规定提交投标函； |
| a2 | 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件； |
| a3 | 未按照招标文件规定提交投标保证金。 |

②本项目规定的其他情形：
无。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省天海招标有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

# 二、评标

4、福建省天海招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表2人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省天海招标有限公司统一对外发布。

②对福建省天海招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

| 序号 | 明细 |
| --- | --- |
| a1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| a2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| a3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：
包：1

包：2

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省天海招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1、合同包2采用综合评标法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为15分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体实施方案 | 根据投标人实施方案是否能按照第五章招标内容及要求进行编制，建设目标与措施明确，总体逻辑清晰、结构合理，内容详实、方案可行，有助于项目的顺利开展,完全满足的得15分，每负偏离一项扣2分，直至扣完为止。 | 15 |  |
| 3 | 福建省分布式水文模型集群构建 | 应对福建省分布式水文模型集群构建具有较为深入的认识，提供详细实施方案。运用福建省山洪灾害调查评价成果（工作底图、小流域数据集等），构建不少于80个分布式水文模型，加工集成全省完整的流域水系和水文模型集群的拓扑关系。进行横向评议并在0～3分之间评分。 | 3 |  |
| 4 | 分布式水文模型并行计算引擎 | 对模块化水文模型集成具有较为深入的认识，并提供关键技术解决方案，给出七类水文元素和六类水文过程之间的关系，实现算法的模块化管理，进行横向评议并在0～3分之间评分。 | 3 |  |
| 5 |  | 对分布式水文模型并行模拟具有较为深入的认识，并提供关键技术解决方案，给出时间和空间并行模拟的基本结构，提出模型间和模型内粗粒度和细粒度相结合的双层并行技术方案，进行横向评议并在0～3分之间评分。 | 3 |  |
| 6 | 软件系统结构和设计 | 软件架构和功能设计科学合理，进行横向评议并在0～3分之间评分。 | 3 |  |
| 7 |  | 对“一级部署、四级应用”的关键点阐述清晰，并提供合理可行的技术方案，进行横向评议并在0～3分之间评分。 | 3 |  |
| 8 |  | 对多级多源数据的同步和交换的关键点阐述清楚，并提供合理可行的技术方案，进行横向评议并在0～2分之间评分。 | 2 |  |
| 8 | 洪水风险 | 对基于分布式水文模型进行不同对象洪水评估的方法和技术路线合理、先进性评分，提出基于山洪灾害调查评价成果分析确定村庄山洪灾害风险评估方法，进行横向评议并在0～1分之间评分。 | 1 |  |
| 9 |  | 对基于分布式水文模型进行不同对象洪水评估的方法和技术路线合理、先进性评分，提出基于山洪灾害调查评价成果分析确定河段洪水风险评估方法，进行横向评议并在0～1分之间评分。 | 1 |  |
| 10 |  | 对基于分布式水文模型进行不同对象洪水评估的方法和技术路线合理、先进性评分，提出基于山洪灾害调查评价成果分析确定中小水库洪水风险评估方法，进行横向评议并在0～1分之间评分。 | 1 |  |
| 11 | 山洪预警 | 对基于洪水风险评估结果基础上进行山洪预警分析的方法的合理性、先进性评分，进行横向评议并在0～3分之间评分。 | 3 |  |
| 12 | 旱情评估 | 依据投标人对基于土水势方程和彭曼蒸发方程的土壤含水量模拟，及旱情评估预估模型方法的合理性和先进性评分，进行横向评议并在0～3分之间评分。 | 3 |  |
| 13 | 软件演示 | 提供基于分布式水文模型的山洪灾害预警预报原型系统演示的，按照原型系统的功能情况和应用情况评分(演示的原型系统应是投标单位自主开发并拥有知识产权的软件系统，需提供软件著作权和第三方测试报告等相关证明文件，否则不得分。) （1）系统集成多源降水数据，具有散点降雨分析、网格降雨分析、降雨频率分析、小流域面雨量分析功能的得3分。 （2）系统具有洪水预报功能，能展示不同时段、各小流域节点的洪水模拟过程得3分。 （3）系统具有大规模分布式水文模型（不少于50个水文模型）管理、实时模拟管理功能的得3分。 （4）系统具有历史场次洪水模拟及查询等功能得3分。 | 12 |  |
| 14 | 售后服务及保障方案 | 售后服务方案切实可行、完善，按采购人的要求进行培训服务和保障。方案最优得3分，一般的得2分，差的得1分。 | 3 |  |
| 15 | 组织实施 | 质量控制和保密管理措施有效可靠，控制手段先进完善，具有针对项目难点、重点分析及预控措施，最优者得2分，一般的得1分，差的不得分。 | 2 |  |
| 16 | 优惠与承诺 | 评标委员会根据供应商提出的优惠服务条件、服务承诺由评委横向比较。完全响应的不得分，质量服务承诺每增加一年的得1分，满分2分。 | 2 |  |

③商务项（F3×A3）满分为25分。

| 1 | 综合实力 | 根据投标人企业成立年限、规模、信誉及银行资信等方面情况，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分。 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人能力 | 具有水文、水资源调查评价甲级资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 具有工程咨询甲级资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 具有建设项目水资源论证甲级资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 具有高新技术企业资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 近五年来，即2013年以来获得过省部级以上山洪灾害防治相关奖励，三等奖得0.5分，二等奖1分，一等奖2分，其它不得分，需提供获奖证书。 | 2 |  |
|  |  | 近五年来，即2013年以来获得省级以上山洪灾害监测预警平台软件著作权证书的得1分，其他不得分，需提供软件著作权证书复印件。 | 1 |  |
| 3 | 专业能力 | 项目负责人具有水利工程及水文、水资源高级工程师（或相当职称），并承担过山洪灾害预警预报系统研发的，得2分。（需提供佐证材料，未提供不得分） | 2 |  |
|  |  | 项目实施团队具有10个以上水利工程或水文、水资源相关专业高工以上职称的，得3分，5个以上得1分，需提供社保缴纳证明、证书原件。 | 3 |  |
| 4 | 实施案例 | 近五年来，即2013年以来承担过福建省内山洪灾害预警预报系统建设合同金额≧50万元的，每项得1.5分，满分3分，提供项目合同和项目通过验收的证明文件。 | 3 |  |
| 5 | 业绩 | 近五年来，即2013年以来承担过省级及以上洪水预报、洪水风险分析或水库调度系统建设，合同金额超过500万元的，每项得1分，满分3分，提供项目合同和项目通过验收的证明文件。 | 3 |  |
|  |  | 近五年来，即2013年以来承担过省部级及以上山洪灾害调查评价成果管理系统研发的，得3分，提供项目合同和项目通过验收的证明文件。 | 3 |  |
|  |  | 注：以上（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分） |  |  |
| 6 | 投标文件的制作 | 根据投标人所提供的投标文件能按招标文件要求编制、装订精良、分类合理、资料提供齐全、文字综合表述清楚等情况由评委在0-2之间打分。（满分2分）。 | 2 |  |

④加分项（F4×A4）

a.节能（非强制类）、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

合同包2采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即节能、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为15分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小型、微型企业产品的价格给予6%的扣除。 2、对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。 3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），对相应货物、工程或服务的价格给予6%的扣除。 |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 序号 | 资源配置情况 | 评分指标 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总体实施方案 | 根据投标人实施方案是否能按照第五章招标内容及要求进行编制，建设目标与措施明确，总体逻辑清晰、结构合理，内容详实、方案可行，有助于项目的顺利开展,完全满足的得25分，每负偏离一项扣2分，直至扣完为止。 | 25 |  |
| 2 | 基础数据整理及应用 | 对洪水预报预警相关的数据进行收集整理和应用的技术方案的完整性、合理性、可行性进行评分，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 | 3 |  |
| 3 | 标准化单位线率定 | 根据对国家下发的小流域标准化单位线成果率定方案的科学性、合理性，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 | 3 |  |
| 4 | 模型参数率定 | 根据模型参数率定和不确定性分析技术方案的合理性、可行性和科学性，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 | 3 |  |
| 5 |  | 根据模型参数区域化方案的先进性、可行性和合理性，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 | 3 |  |
| 6 | 县级预警预报软件同步共享设计 | 根据县级预警预报软件系统与包1中的省级平台设计的数据同步共享方案的合理性、先进性、可行性进行评分，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 | 3 |  |
| 7 | 软件演示 | 系统提供山丘区分布式水文模型建模和参数率定等功能演示，按照原型系统的功能情况和应用情况评分（演示的原型系统需为投标单位自主研发的软件，投标单位提供软件著作权证书，否则不得分。） （1）系统具有基于DEM数据进行小流域划分、拓扑关系构建、元素编码、分布式单位线提取功能的得3分。 （2）系统采用各类水文元素进行模块化建模，不同小流域可分别设置不同算法和参数，具有节点挂接水源和水库功能的得3分。 （3）系统集成了新安江三水源产流模型、混合产流模型、分布式单位线、动态马斯京根洪水演进等不少于10个降雨产流、汇流、演进和水库调蓄的模型算法并能应用的得3分。 （4）系统具有历史水文数据规则化处理、参数率定、多参数方案率定结果集成展示及率定报告导出为Word文件等功能的得3分。 | 12 |  |
| 8 | 售后服务及保障方案 | 方案切实可行，完善，按采购人的要求进行培训服务和保障。方案由评委横向比较后在0～3分之间进行评分。 | 3 |  |
| 9 | 组织实施 | 质量控制和保密管理措施有效可靠，控制手段先进完善，具有针对项目难点、重点分析及预控措施，由评委横向比较后在0～3分之间进行评分。 | 3 |  |
| 10 | 优惠与承诺 | 评标委员会根据供应商提出的优惠服务条件、服务承诺由评委横向比较。由评委横向比较后在0～2分之间进行评分 | 2 |  |

③商务项（F3×A3）满分为25分。

| 1 | 综合实力 | 根据投标人企业成立年限、规模、信誉及银行资信等方面情况，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分。 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 投标人获奖和认证情况 | 具有水文、水资源调查评价甲级资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 具有工程咨询甲级资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 具有建设项目水资源论证甲级资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 具有高新技术企业资质得1分，提供资质证书。 | 1 |  |
|  |  | 近五年来，即2013年以来获得过省部级以上山洪灾害防治相关奖励，三等奖得0.5分，二等奖1分，一等奖2分，其它不得分，需提供获奖证书。 | 2 |  |
|  |  | 近五年来，即2013年以来获得省级以上山洪灾害监测预警平台软件著作权证书的得1分，其他不得分，需提供软件著作权证书复印件。 | 2 |  |
| 3 | 专业能力 | 项目负责人具有水利工程及水文、水资源高级工程师（或相当职称），并承担过山洪灾害预警预报系统研发的，得2分。（需提供佐证材料，未提供不得分） | 2 |  |
|  |  | 项目实施团队具有10个以上水利工程或水文、水资源相关专业高工以上职称的，得3分，5个以上得1分，需提供社保缴纳证明、证书原件。 | 3 |  |
| 4 | 实施案例 | 近五年来，即2013年以来承担过福建省内山洪灾害预警预报系统建设合同金额≧50万元的，每项得1.5分，满分3分，提供项目合同和项目通过验收的证明文件。 | 3 |  |
| 5 | 业绩 | 近五年来，即2013年以来承担过省级及以上洪水预报、洪水风险分析或水库调度系统建设，合同金额超过500万元的，每项得1分，满分3分，提供项目合同和项目通过验收的证明文件。 | 3 |  |
|  |  | 近五年来，即2013年以来承担过省部级及以上山洪灾害调查评价成果管理系统研发的，得3分，提供项目合同和项目通过验收的证明文件。 | 2 |  |
|  |  | 注：以上（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分） |  |  |
| 6 | 投标文件的制作 | 根据投标人所提供的投标文件能按招标文件要求编制、装订精良、分类合理、资料提供齐全、文字综合表述清楚等情况由评委在0-2之间打分。（满分2分）。 | 2 |  |

④加分项（F4×A4）

a.节能（非强制类）、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

# 第五章   招标内容及要求

# 项目概况（采购标的）

按照《全国山洪灾害防治项目实施方案（2017-2020年）》，以及国家防办下发的《水利部办公厅关于印发2018年度山洪灾害防治项目细化建设任务和工作要求的通知》（办汛[2017]163号）要求、相关技术规范和技术要求以及福建省山洪灾害防治项目建设的实际情况，建设福建省级山洪灾害数据同步共享与预警预报综合信息管理系统，实现“省级部署、多级应用”，通过构建全省分布式水文模型集群和实时连续模拟计算引擎，实现基于分布式水文模型连续模拟的山洪预报预警，进一步提升福建省山洪灾害监测预警预报精准度，降低基层监测预警平台维护压力。

本项目主要内容是建设福建省级山洪灾害预警预报系统和县级小流域山洪灾害预警预报系统建设，在省级层面对包括山洪灾害防御为重点的各类防汛抗旱数据进行整合，实现各个业务系统基础底图的统一，并在此基础上，对现有福建省防汛抗旱业务系统进行整合与提升。建设县级小流域山洪灾害预警预报系统，实现省级平台为主平台，县级系统为备用平台，省平台和县平台之间实现数据同步共享。项目资金来源包括两部分，分别省留经费和下拨到各县的经费，资金已落实，包1的任务是建设省级山洪灾害预警预报系统，包2任务是建设县级小流域山洪灾害预警预报系统。

## 1.1建设范围与目标

本项目建设范围是建设福建省级山洪灾害预警预报系统和县级小流域山洪灾害预警预报系统。

福建省山洪灾害预警预报系统以省市县山洪灾害相关数据同步共享、山洪灾害预警预报精准度提升和预见期延长为目标，充分利用山洪灾害调查评价成果数据，整合应用多源水文气象信息，通过分布式水文模型集群的构建和实时连续模拟，实现考虑土壤含水量变化、以流域和沿河村落为单元的山洪灾害动态预警预报，滚动发布全省山丘区山洪预警区域、沿河村落、河段和中小水库等防灾对象的洪水预警等级和预警时间，实现山洪灾害精细化预警预报。主要建设目标包括：

（1）建设完成“省级部署、多级应用”的福建省级山洪灾害预警预报系统。进行数据集约化管理和统一的平台建设，降低基层防汛部门的系统维护压力。

（2）在数据库和地图服务整合的基础上，实现福建省防汛抗旱“一库、一图”。

（3）整合与提升福建省防汛抗旱业务系统。对各业务系统进行升级整合，将丰富的山洪灾害调查评价成果和分布式水文模型实时连续模拟结果集成应用到防汛抗旱相关业务中，构建福建省防汛抗旱综合决策服务平台。

县级小流域山洪灾害预警预报系统任务为构建县级山洪灾害预警预报引擎，对小流域分布式水文模型进行参数率定及结果检验，保证模型引擎计算结果满足山洪灾害预报预警精度的要求，实现县级系统与省级平台的数据同步共享应用。

## 1.2建设内容

### 1.2.1 合同包1建设内容

综合应用山洪灾害调查评价成果，集成福建省分布式水文模型集群、气象数据、实时雨水情数据，开发暴雨洪水预报计算、预警分析和风险评估模型，整合防汛抗旱业务功能，构建福建省防汛抗旱决策指挥综合平台，实现省级建设部署、省市县多级应用的目标，开发汛情发布网站和汛情发布APP，实现全省防汛抗旱信息的社会公众的信息服务，具体包括：

（1）福建省分布式水文模型集群构建。综合考虑地形、气候等因素，对福建省进行分区，并构建分布式水文模型，形成福建省分布式水文模型集群框架。

（2）省级山洪灾害预警预报系统建设。构建全省分布式水文模型框架，建设一个能对全省河道、水库、村庄进行多尺度洪水预报和风险评估的软件框架，实现从10-3000km2流域的洪水预报预警。采用集约化管理和精准预警预报新理念，实现省级平台“一级部署、多级应用”，系统服务于省市县乡各级防汛机构。除业务功能外，系统建设的重点包括福建省分布式水文模型集群、省级洪水预警预报引擎和山洪风险评估模型。

（3）福建省洪水预警预报引擎开发。建设福建省分布式水文模型集群并行计算框架，采用分布式服务器架构和并行计算技术，构建能快速进行全省分布式水文模型集群实时连续模拟的计算引擎。实现村庄、河流及水库的预警预报，滚动更新全省山洪灾害防治村庄、河段和中小水库的预警级别、预警时段，形成全省山洪灾害预警一张图。

（4）省防汛抗旱业务系统整合。对现有各业务系统进行整合，构建福建省防汛抗旱智慧化综合服务平台，为防汛、抗旱、防台风和山洪灾害防御业务和决策会商提供信息服务。对各业务系统的共用数据进行整合，实现统一建库和统一管理，特别是全省山洪灾害调查评价、水利普查等基础数据，在纵向和横向上均实现共用数据的“一数一源”，对各类业务用到的共用地图服务进行整合，提供统一的地图服务接口。

（5）山洪预警及风险评估模型开发。在福建省已建洪涝灾害评估系统的基础上，增加基于危险性的山洪灾害风险分析，和基于山洪灾害调查评价成果的灾害风险实时评估与损失评估功能。

（6）调查评价成果集成应用与挖掘分析。实现对全省山洪灾害调查评价成果的集成应用，为防汛抗旱业务提供精细的基础数据，为洪水预警提供预警指标和设计洪水信息。对数据进行深入挖掘，形成各类专题图，分析山洪灾害与各影响因素间的联系。

（7）硬件建设。整合省级防汛抗旱业务系统应用的24台服务器、ArcGIS和Oracle等应用基础软件，结合省水利厅虚拟化服务器池建设，购置10台服务器补充应用于省级系统部署。

### 1.2.2 合同包2建设内容

县级小流域山洪灾害预警预报系统是省级山洪灾害数据同步共享与预警预报综合信息系统的分县版本和适应县级山洪灾害预警预报应用的简化版本，主要作为省级平台无法访问时的备用版本，应实现与省级平台之间的无缝连接，保证省级-县级平台数据的一致性，并按照每个县的实际情况对模型进行检验率定和安装部署，具体建设内容包括洪水预警预报模型数据收集整理、参数率定及区域化分析和县级山洪灾害预警预报系统，开发部署县级小流域山洪灾害预警预报系统和同步共享接口，保证县级数据库与省级数据库完全一致，并在后期的应用过程中，设计合理的数据同步机制，通过自动化的检测和同步功能，实现县级平台预警预报计算引擎的自动启动，县级平台与省级平台各类数据的同步共享，保证省级和县级各类数据的一致性。

# 2. 总体要求

项目实施需要满足以下基本要求：

（1）分布式水文模型应考虑气候要素和下垫面因子的空间异质性，在不同的分区构建不同的分布式水文模型，形成福建省分布式水文模型集群框架，分布式水文模型小流域基本计算单元面积应控制在10-20km2，并能实现不同尺度河道断面洪水过程计算，满足山洪灾害预警预报的需要，应对分布式水文模型进行参数率定、检验以及持续修正，使预警预报精度提升至60%以上。

（2）构建能快速进行全省分布式水文模型集群实时连续模拟的计算引擎，通过并行计算提升计算能力，能实现以30分钟（10分钟/60分钟）为时间步长的降雨-径流实时连续模拟，并在2分钟内完成计算全省分布式水文模型集群的计算，实现全省10-3000km2河道近5000个断面的洪水过程预报和场次洪水特征提取。

（3）30秒内实现全省降雨地面站数据、雷达降雨数据和数值天气预报数据的处理，得到全省小流域的时段面平均雨量，对各类多源降雨数据进行融合，提升目标区时空尺度降水最优估计结果。

（4）系统建设后，应具有汛情监视、气象资料展示与应用、预警预报、灾害评估、抗旱业务、值班管理、会商管理、应急管理、基础信息查询统计、山洪灾害监测预警、系统管理、共享服务、调查评价成果集成应用与分析挖掘等功能。

（5）在省级平台框架下，建设统一门户系统实现界面风格统一、操作方式统一、配置流程统一、内容表达全面，一站式导航的共享应用。通过门户系统实现关键信息同一页面展示，实现单点登录、界面内容可定制、信息内容全表达、一站式应用目标，从而提升用户体验。

（6）对目前福建省防办已建系统进行整合，形成一个既能支撑防汛抗旱各项业务，又能为日常业务对接的系统，既能采用云平台、大数据、水文模型、人工智能等先进技术，又能充分吸收已有系统的优点，兼顾用户目前的操作习惯。

（7）在已建洪灾评估系统主要以数据上报和简易统计功能的基础上，进行山洪灾害风险的精细评估，滚动进行不同村庄、河道、水库的山洪灾害实时风险等级评估，统计场次洪水影响的沿河村落数、人口数和房屋数。

（8）集成应用调查评价成果进行，为防汛抗旱业务提供精细的基础数据，为洪水预警提供预警指标和设计洪水信息，进一步深度挖掘山洪灾害与影响因子间的内在联系。

（9）能够快速、大面积获取区域性地表土壤水分，并获得土壤水分在空间和时间上的变化特征，并结合实测降雨或预报降雨数据，进行日尺度的干旱评估或预估。

（10）补充完善福建省工作底图数据、影像数据、历史摘录资料以及省气象局共享的天气预报等产品，保障系统的正常运行及发挥各项功能。

（11）系统建设对硬件和软件环境都提出了更高的要求，系统应布设有支撑业务运行所需的相关软件，并购置服务器，以满足高性能计算等的要求。

（12）系统建设后，底图平移和缩放速度小于0.3秒，多图形包含、重叠、相交计算小于3秒，数据名称查询、定位查询速度小于1秒。

# 技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

# 1. 合同包1建设内容及技术要求

## 1.1水文模型集群

充分考虑预报的流域可能存在预报精度不同、地区产汇流特性具有区域相似性、水利工程在流域汇水中起的作用不同等问题，项目针对福建省水系复杂、水利工程沿河分布众多等特点，结合流域水系、气象气候特征，进行山洪灾害预警预报模型分区，形成若干个福建省山洪灾害预警预报一级分区（水文模型集群），然后再一级分区结合大型水利工程建设和水文站点分布，构建满足山洪灾害预警需求的分布式水文模型，基本计算单元在10-20km2。模型集群构建的基本原则如下：

（1）基于全国山洪灾害防治项目小流域基础属性数据；

（2）以集群为单元，每个集群内考虑流域水系、地貌地形及水利工程的影响构建模型，福建省构建不少于80个分布式水文模型；

（3）模型结构应趋于简单，既方便构建，又能够满足山洪预警预报及灾害风险评估的精度要求；

主要建设内容包括：

- 小流域划分及属性提取，基于福建省山洪灾害调查评价成果，按照10-50km2流域面积划分小流域，提取每个小流域的基础属性信息和产汇流特性；

- 分布式水文模型集群构建，划分福建省山洪灾害预报预警一级分区，并建设分区之间的拓扑关系；

- 构建分布式水文模型，在每个二级分区内，通过7类元素（小流域、河段、节点、水库、分水、水源、洼地）建立每个分布式水文模型内流域水系拓扑关系，形成不少于80个分布式水文模型，每个模型面积为1000-3000平方公里，并构建模型之间的拓扑关系，从而形成一级分区（模型集群）之间以及模型之间的拓扑结构，并构建模型间的洪水演进模型；

- 提取流域产汇流特征，充分考虑流域产汇流的物理机制及非线性影响，每个小流域提取15组标准化单位线，完成标准化单位线的参数率定和结果检验；

- 模型标准化导入导出，建立水文模型集群和分布式水文模型的编码标准和导入导出数据标准，将模型按照标准格式导出，为预警预报并行引擎提供模型基础数据。

## 1.2并行计算引擎

本项目采用并行计算引擎驱动全省分布式水文模型集群的模拟计算，实现全省中小流域洪水过程快速计算。

并行计算引擎构建的基本要求如下：

（1）基于多服务器的体系架构实现并行分布式水文模型计算；

（2）应能集成多源降雨数据并在30秒内完成全省所有小流域面雨量计算。

（3）应实现自动识别并驱动场次模拟，2分钟内完成全省近1万个河道断面的洪水过程模拟，具备历史场次洪水模拟计算能力；

（4）采用模块化建模方法，开发可热插拔的分布式水文模型模拟过程计算组件，实现即插即用；

（5）水文模型算法开发，针对降雨、蒸发、产流、汇流、演进、水库调蓄6类水文过程分别开发组件，每类不少于两种算法。

所采用的具体模型方法应针对福建省的当地实际情况而定，采用的产流计算方法应能反映福建省小流域的产流特性；汇流计算方法除应当考虑无资料、非线性的同时也应当考虑福建省特殊的水文情势要求，应采用充分考虑流域下垫面的空间分布特性的、国家下发的小流域标准化单位线进行小流域汇流计算，并进行单位线参数的检验率定；演进计算部分则应重点考虑山丘区无实测流量资料的情况，推荐采用适合山丘区河道洪水演进计算的动态马斯京根法。

## 1.3洪水风险评估

构建洪水风险评估模型，基于分布式水文模型计算结果，结合山洪灾害调查评价成果，实现山丘区不同对象的洪水风险等级的实时评估，主要包括村庄风险评估、河段风险评估以及水库风险评估。基于洪水风险评估结果，结合山洪灾害调查评价成果，进行山洪灾害预警分析，实现山洪灾害预警预报。

构建洪水灾害损失评估模型，结合山洪灾害调查评价成果和各级上报的灾害损失数据进行灾害损失评估，实现上报数据统计和综合校验，具备单场次洪水和按时段灾害评估。

## 1.4旱情评估预估

构建基于土壤含水量进行干旱等级评估和预估模型，基于水土势方程和彭曼公式进行全省土壤含水量连续模拟计算，动态分析土壤水动态变化过程，输出福建省范围内的逐日不同土层的土壤水分分布图，并基于土壤含水量进行干旱等级评估。构建旱情预估模型，结合未来一段时期的天气形势及降雨预报，建立旱情发展趋势模型，对干旱的发展趋势进行判断。

## 1.5调查评价成果集成应用与挖掘

综合利用数据挖掘分析方法和空间可视化方法，实现调查评价成果的集成应用与深度挖掘，重点包括数据库维护管理、成果综合查询、成果深度挖掘。汇总整编挖掘成果，形成福建省山洪灾害调查评价成果图集和成果报告。

数据库维护管理应实现数据浏览、数据提取、数据划分和数据备份等功能。成果综合查询包括综合查询、专题查询和统计汇总，应按照流域和政区两条主线实现数据快速查询、统计分析和专题图输出，开发调查评价成果服务接口，以地图服务和数据服务两种方式提供。

成果分析挖掘应基于福建省山洪灾害调查评价成果，结合小流域划分成果、区域暴雨数据，综合运用回归分析、地理探测器、Aproiri算法挖掘等技术和方法，挖掘分析暴雨-地形规律、历史山洪灾害与人类活动、预警指标空间特征及区域监测预警能力，形成综合性图表成果和技术文档。

## 1.6软件系统功能要求

福建省山洪灾害数据同步共享与预警预报综合信息管理系统的功能模块包括综合监视、水雨情、气象信息、预警预报、山洪灾害、灾情评估、抗旱业务、水库调度、应急管理、会商管理、值班管理、基础信息及系统管理等。

### 1.6.1综合监视

应综合集成水利部门和气象、国土等共享的各类信息，采用过程线、空间分布图、历史统计值对比分析等多种方式多角度综合、精细展示福建省降雨信息、水情信息、风情、台风路径、雷达回波，以及工情、险情、地质灾害和视频图像等信息。实现多类监视数据的综合监视和多角度分析，直观形象的展示实时监测数据。

### 1.6.2水雨情

（1）雨情

系统提供以不同时段、不同视角（按降雨量、按降雨频率）综合查询展示辖区内雨量站的降雨情况，能按最大（1h、3h、6h、24h）、最近（1h、3h、6h、24h）查询统计降雨数据，并通过该功能可查看辖区内雨量站的分布情况，各雨量站的降雨情况，并以雨量柱状图、统计报表等方式展示。

（2）水情

系统提供以表格的形式展示河道、水库的水位数据，并根据阈值判断河道、水库的预警等级，利用GIS平台可查看辖区内预警的空间分布情况，并以水位过程线、统计报表等方式展示详细的水位过程，使用户能够直观的查看不同视角及比例尺下河道、水库水位的变化趋势。

### 1.6.3气象信息

系统能够在电子地图上，以动画的形式展示各时间点采集的卫星云图、气象雷达图，方便用户直观了解云层、降雨的变化过程。具备通过互联网抓取欧洲、台湾等气象网站的预报图进行展示的功能。

### 1.6.4预警预报

预警预报主要包括小流域洪水预报和实时动态预警两部分。主要功能包括：

（1）洪水模拟

用户可选择一段时间范围作为一个洪水场次，系统将该时间范围降雨数据传入预报模型进行模拟计算，并得出该场次洪水模拟结果。

（2）洪水预报

基于实时降雨的驱动模拟，通过并行计算引擎进行洪水快速分析，对各流域及河段的流量（水位）过程进行分析预测，实现洪水预报，并在不同的视角及用户需求下，以信息空间展布、图表、动画等多种方式对模型方案及预报结果进行展示。

洪水预报包括实时预报、预估预报。实时预报是基于预报方案、预报顺序等设置逐时自动启动预报，具有根据阈值进行日模型和时模型切换功能；预估预报一方面给用户提供在特定时间段、地域范围内输入降雨量的人机交互界面，对预估降雨产生的洪水进行模拟计算。

（3）山洪灾害预警预报

基于山洪灾害调查评价成果，结合实时水雨情、气象预报信息及洪水预报信息，进行山洪灾害风险分析和预警预报，通过GIS以及图表等技术形式直观展示山洪灾害预警信息。预警包括：站点预警、村庄预警、河段预警和水库预警等。

（4）预警发布及响应

系统应能按照“新预警（出现预警）→内部预警（对防汛人员）→外部预警（对社会公众）→响应启动→响应结束”的过程对山洪灾害进行预警发布与响应。

### 1.6.5洪灾评估

包括洪水灾害风险评估和灾害损失评估，展示灾害风险评估的依据、来源、影响范围等相关信息，灾害损失评估应结合山洪灾害调查评价成果数据和各级上报的灾害损失数据，进行信息校验和大数据分析，形成单场次和按时段等不同尺度的灾害评估。

### 1.6.6抗旱业务

干旱评估预估是在福建省防汛抗旱指挥系统提供的旱情监视预警、旱情分析、旱情预测以及旱灾评估等功能的基础上，结合福建省干旱的特点，针对农业干旱做进一步补充完善。主要包括基于逐日土壤含水量数据，实现逐日干旱评估功能，并结合未来10天的天气预报情况，实现未来10天的干旱等级预估功能，旱灾评估预估成果以列表、基于GIS的分布图两种形式展现。

### 1.6.7水库调度

整合水库实时调度信息上报数据和山洪灾害预警预报成果，开发数据查询（报讯信息查询、库容曲线查询、基本情况查询、时段极值查询、报表查询等）、数据分析（统计查询、洪水查询、图形绘制与导入、调洪演算）、入库预报（基于入库流量的计算结果，展示各水库的入库流量预报过程，当预报值超出水库预警值时能发出预警提示）和基于水库下泄流量进行下游洪水演算等功能。

### 1.6.8应急管理

开发应急管理、防汛物资信息管理、抢险队伍信息管理功能，具体为：1）实现与福建省防汛村级预案管理与报送数据库无缝衔接，集中管理和展示全省各级各部门及重要水库洪水灾害应急预案；2）基于山洪灾害预警预报系统底图信息叠加展示物资仓库的分布情况、仓库基本信息、物质情况及调配情况等；3）叠加展示抢险队伍的分布情况，实现抢险队伍信息空间查询、报表统计和打印等功能。

### 1.6.9会商管理

具有全景地图，方便用户全方位地动态了解重点区域的场景；基于选取的电子地图通过点击可以叠加展示视频信息，开发手机app会商功能，实现对参与会商现场人员的管理、与现场人员通话、调用现场人员现场视频等功能，方便在会商时能够真切查看受灾现场的情况，并实现多屏联动。

具有基于地图的标绘功能，用户可以在地图上进行自定义标绘，便于异地会商；能够将会商程序性文档以及实时、历史、预报、调度方案等技术性文档作为历史资料进行存档，提供信息的编辑和导入功能。

### 1.6.10 值班管理

具有防汛值班编排和值班人员信息维护功能，根据已经导入系统的值班规则进行自动排班，根据系统生成的排班表进行人工调整。

### 1.6.11基础信息

系统应具有基础地理信息、防洪工程、调查评价成果数据的查询、统计和多视角展示，对历史水文气象信息进行查询、统计。包括各类空间对象的展布、属性信息的关联查询、多媒体信息展示、属性信息的综合查询和统计分析。

### 1.6.12 山洪灾害

主要包括县级预警展示、县级平台监视和数据同步共享，县级预警展示展示福建省实时水雨情信息和各县发布的山洪预警信息，并智能关联和跳转到预警发生位置的相关信息；县级平台监视实现对各县级平台运行情况的总体掌握，展示、管理存在异常的县级平台；数据同步共享实现对山洪灾害监测预警相关所有数据的同步共享管理，具有自动共享、自动检查和手动共享、检查两种模式，为省级平台-县级平台两个平台作为山洪监测预警主备平台提供支撑和基础数据保障。

### 1.6.13系统管理

系统管理应包括：1）用户管理，根据复用、共享、模块化的设计思想，使用应用支撑平台对系统用户进行统一管理；2）权限管理，使用应用支撑平台对系统用户进行统一管理，在系统功能和空间范围两个维度对用户进行权限管理；3）模型管理，建立模型管理模块，管理全省山洪预警及风险评估模型，实现导入导出、模型空间分布、基本信息查询统计、基本参数维护、模型运行维护、模型运行状态监视等；4）系统日志，实现对访问业务系统的所有操作行为进行记录，以便系统出现问题时有据可查，同时可以根据需要，对日志进行检索和查询，生成分析统计信息。

### 1.6.14共享服务

雨水情数据、气象数据、洪水预报、山洪预警、调查评价等成果数据可对其他政府部门、社会公众提供共享服务，包括以下几种方式：

（1）汛情发布网站

系统对外发布汛情摘要、雨水情信息、风情信息、台风路径、卫星云图、气象雷达、洪水预警预报结果等数据，其中洪水预警预报结果包括预警范围、预警级别和预警区域责任人、预警预案等信息。

（2）汛情发布APP

功能包括汛情摘要、水情服务、雨情服务、预警预报、山洪风险、气象信息查询、收发文查询、区域统计等相关信息的发布。

（3）共享服务接口

整合后的标准数据资源与专题数据资源按照业务需求建立形成数据服务接口，实现防汛数据资源对外统一服务、资源共享与管理。

## 1.7多级应用管理

省级平台采用“一级部署、全省应用、多级使用”的方式进行设计，在省级层面实现与国土、气象跨部门的数据共享，以及上下游流域降雨及洪水信息的共享，实现全省统一建模、统一进行洪水分析和系统维护，提高山洪灾害预警预报的精准度，降低分散建设的成本和基层防汛人员的工作强度。系统应充分考虑不同层面的应用需求、管理需求和关键问题进行设计，应能实现多级多源数据的共享、管理和应用，保证“一数一源”和各级各业务同类数据的一致性。

## 1.8硬件建设

根据系统建设的需要，本项目拟在已有硬件的基础上，补充增加数据库服务器、数据处理服务器、地图发布服务器、业务应用服务器、模拟计算服务器建设。各类服务器的软件和硬件环境如下：

表1 服务器的软硬件环境要求

| 服务器类型 | 软件环境 | 硬件配置 |
| --- | --- | --- |
| 数据库服务器，2台 | 操作系统：Windows Server 2012 ；数据库：Oracle | CPU：2个Xeon E7/8核；内存（RAM）：128GB或以上配置；硬盘：磁盘阵列，4*2TB或以上配置 |
| 数据处理服务器，1台 | 操作系统：Windows Server 2012 | CPU：2个Xeon E7/8核；内存（RAM）：128GB或以上配置；硬盘：2TB或以上配置 |
| 地图发布服务器，2台 | 操作系统：Windows Server 2012 ；地理信息系统：ArcGIS Server，ArcGIS Engine 10.1或以上版本 | CPU：2个Xeon E7/8核；内存（RAM）：128GB或以上；硬盘：2TB或以上配置 |
| 业务应用服务器，2台 | 操作系统：Windows Server 2012；WEB服务器：IIS；支撑环境：.net framework 4.0 | CPU：2个Xeon E7/8核；内存（RAM）：128GB或以上；硬盘：2TB或以上配置 |
| 模型计算服务器，3台 | 操作系统：Windows Server 2012 | CPU：2个Xeon E7/8核；内存（RAM）：128GB或以上配置；硬盘：1TB或以上配置 |

# 2. 合同包2建设内容及技术要求

县级小流域山洪灾害预警预报系统是省级山洪灾害数据同步共享与预警预报综合信息系统的分县版本，应实现与省级平台之间的无缝连接，保证省级-县级平台数据的一致性，按照每个县的实际情况对模型进行检验率定和系统安装部署，具体建设内容包括：

(1)、洪水预警预报模型数据收集整理：集成山洪灾害防御基础数据和调查评价成果，开发县级山洪灾害预报预警引擎，收集整理分析和山洪灾害预警预报相关的信息并实现与县级预报预警引擎的集成，包括水库、河道基本信息和各类监测站点信息。应采用自动化手段，对历史水文数据进行标准化、规范化处理。

(2)、参数率定及区域化分析：通过历史水文资料、流域下垫面条件和山洪灾害调查评价成果的集成应用和关联分析，采用参数区域化方法，综合确定分布式水文模型的参数。运用降雨站、水文站、水位站实测场次洪水资料对分布式水文模型进行参数率定、模型检验和洪水计算结果评估及参数修正。

(3)、县级山洪灾害预警预报系统：开发部署县级小流域山洪灾害预警预报系统和同步共享接口，保证县级数据库与省级数据库完全一致，并在后期的应用过程中，设计合理的数据同步机制，通过自动化的检测和同步功能，实现县级平台预警预报计算引擎的自动启动，县级平台与省级平台各类数据的同步共享，保证省级和县级各类数据的一致性。

考虑到本项目专业性强、参数率定工作的区域差异性等特点，项目承担单位应熟悉山洪灾害项目情况并具有自主研发山洪水文建模和参数率定能力的软件系统的能力，软件系统应在全国不同类型区不少于10个二级水系、50个以上中小流域进行过检验验证（需提供相关佐证材料），并承诺综合确定性系数均值应不低于0.75，洪峰流量误差不高于20%，此项承诺将作为项目验收的将作为项目验收基本标准条件。中标单位提供三年免费的参数率定服务，应综合采用水文站、水位站等资料对模型进行综合检验，计算精度应满足山洪灾害预警预报的要求。

★包2中的技术方案和软件实现与包1具有一致性，实现省-县平台无缝衔接，包括基础数据、模型参数等，省级平台能够实现对县级系统的监控和切换。

合同包2系统为单价采购，采用统招分签、分级实施的方式组织实施，具体采购数量由各项目县根据具体情况确定，采购合同由中标人负责与各县(市、区)水利局签订。

# 商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省水利厅指定地点 
2、交付时间：合同签订之后60天内提交主要成果80天内完成初步验收。60天内提交的主要成果应包括分布式水文模型集群、并行计算引擎，实现模型集群与实时数据对接，完成降雨分析、气象信息、山洪预警预报结果展示、洪水风险分析等主要模块后台计算功能和前台展示功能。80天内完成全部功能，并完成初步验收。

3、交付条件：90天内完成全部功能，并完成初步验收。

4、是否收取履约保证金：是

合同签订后15个工作日内，中标方提供中标总金额40%的履约银行保函，签订合同后80天内初步验收完毕，无息归还履约保证金，履约保函省级统一收取。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按合同签订执行 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 合同签订一周内，支付合同金额的60%，乙方提供合同金额的40%履约保函。（履约保函省级统一收取） |
| 2 | 30 | 签订合同60天内提供主要成果，并在80天内通过项目初验后支付合同金额的30%。 |
| 3 | 10 | 初步验收后，经过三个月试运行，通过项目终验后支付合同金额的10%，履约保函归还乙方，乙方提供10%合同额的售后服务保函； |

包：2

1、交付地点：福建省水利厅指定地点 
2、交付时间：合同签订之后60天内提交主要成果80天内完成初步验收。60天内提交的主要成果应包括分包括县级山洪灾害预警预报系统、水雨情数据标准化整理、近3年典型场次洪水模拟及结果分析、同步共享模块开发及初步测试报告、基于山洪灾害调查评价成果洪水风险等级指标提取及分析等。80天内完成全部功能，并完成初步验收。

3、交付条件：80天内完成全部功能，并初步完成验收。

4、是否收取履约保证金：是

合同签订后15个工作日内，中标方提供中标总金额40%的银行履约银行保函，签订合同后80天内初步验收完毕，无息归还履约保证金，履约保函省级统一收取。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按合同签订执行 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 合同签订一周内，支付合同金额的60%，乙方提供合同金额的40%履约保函。（履约保函省级统一收取） |
| 2 | 30 | 签订合同60天内提供主要成果，并在80天内通过项目初验后支付合同金额的30%。 |
| 3 | 10 | 初步验收后，经过三个月试运行，通过项目终验后支付合同金额的10%，履约保函归还乙方，乙方提供10%合同额的售后服务保函； |

（一）实施与服务要求

## 1组织管理要求

（1）投标人必须成立合理的组织机构和实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人员参加本项目的建设，保证在项目建设期内不更换核心人员；

（2）本项目执行过程中，必须制定专职与本项目的项目核心技术人员，确保项目顺利实施；

（3）项目实施中，必须建立科学高效的组织架构，明确各岗位的职责，确保系统开发所涉及的技术、质量控制、上午财务、项目实施部署等工作顺利完成；

（4）参与此项目的技术人员必须具有专业的软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通；

（5）参与项目的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度责任感；

（6）在项目实施方案中应列出详细人员配置计划，包括人员姓名、经验学历和在本项目中的职责分工；

（7）投标人应支持业主单位的工作人员及运维机构从实施开始即参与本项目的需求分析、设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

## 2实施与服务要求

（1）服务范围

本项目方案设计及建设过程中的设计服务等相关工作。

（2）实施与服务周期：

自项目签订合同之日起至2018年12月底，完成福建省山洪灾害数据同步共享与预警预报综合信息管理系统的建设，提交主要成果，并在2019~2021年间，提供运行维护服务。

（3）项目组织与人员

为保证本项目质量、进度安全文明施工等各方面达到业主单位的要求，中标投标人须服从业主单位的监督与管理。

为了有效地合作，顺利实施本项目，投标人需说明项目管理机构和人员组成。中标后，必须在合同生效后5天内将其项目管理机构和人员组成提供给业主单位，同时中标投标人必须委派其项目负责人、明确授权范围。

合同项目完工验收前，不更换项目主要负责人及主要技术人员，如有特殊情况应及时通知业主并附上拟更换人员的简历、学历证明、资格证明，经业主审核同意后方可更换。

（4）质量管理与保证

中标投标人应对质量标准的制定、现场作业质量管理、安全管理等建立完整有效的质量保证体系，制定符合ISO9001系列标准要求的质量保证计划，并坚持实施，确保工程质量。系统的质量保证期为3年，以合同项目完成验收合格证书签署之日起计算；在质保期内，中标人提供质量保证和软件升级，提供现场服务。

（5）进度管理

为确保工程按期完工，需建立一套较完善的规章制度，包括倒排工期制、问责制、监督检查制、监督举报制、宣传制度。具体应对以下各阶段进行进度控制：

- 实施方案设计、编制

- 实施方案初审及修改

- 设备调研及订货采购

- 系统开发

- 现场安装调试

- 人员培训

- 模型检验率定与同步共享

- 运行维护

（6）运行管理

为了使福建省级山洪灾害监测预警预报平台长期发挥重要作用，对系统内资源设备的操作使用、保养维护、故障处理等做出严格规定。

（7）技术培训

首先，编制详细的操作手册，指导使用人员的日常工作和解决基本的疑问；其次，分批对使用人员进行培训，包括系统的安装使用，基本故障排除，功能的使用；系统移交运维后，由运维部门安排专人负责系统使用的问题解答，供使用人员日常咨询。应进行的培训见下表：

表2 具体培训情况

| 培训对象 | 各级领导 | 一般用户 | 运行管理人员 | 系统管理人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训方式 | 一对一 | 集中培训 | 集中培训 | 集中培训 现场培训 |
| 培训时间 | 1周 | 1周 | 不少于1周 | 不少于1周 |

（8）售后服务

在本项目质保期三年内，中标人应提供软件系统维护和支持服务（1小时相应，6小时内到达），维护和现场技术服务的费用已包含在合同总价中。在合同规定的质保期结束后，如有需要，中标人应继续为该系统提供维护和支持服务，具体费用由双方协商，另行签署相关合同约定。

系统运行过程中如果发生故障，中标人必须保证用户在12小时内解决问题，恢复正常运行。

中标人应提供现场服务联系人员的姓名和电话，提供全天候（7*24小时）的电话响应服务。

# 中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

# 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

（1）在建工程视频监控设备在合同期内，根据采购人要求需迁移新址安装的，安装调试费用按实结算，另行支付。

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

5.1有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投标无效。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见招标文件第一章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投标无效。

3、告知函应在有效期内，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-11-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①节能（非强制类）、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1节能（非强制类）、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①节能（非强制类）、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②节能（非强制类）、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。属于政府强制采购的节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②节能（非强制类）、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

# 采购文件相关附件